# INSTRUKCJA BHP

# OBSŁUGA  BETONIARKI

PRZEZNACZENIE.

Betoniarka przeznaczona jest do przyrządzania mieszanki betonowej, drogą mieszania jej składników w postaci cementu, żwiru, piasku, wody, żużla itp.

UWAGI OGÓLNE.

- Betoniarkę może wyłącznie obsługiwać osoba przeszkolona oraz wyznaczona na operatora przez kierownika ( majstra ) budowy.

- Do pracy przystąpić wypoczętym, trzeźwym, ubranym w odzież roboczą bez luźnych i zwisających elementów , włosy muszą być przykryte beretem lub czapką, na nogach buty robocze i – w zależności od potrzeb –na rękach rękawice ochronne.

- Przygotować stanowisko do bezpiecznej eksploatacji :

(  odsunąć zbędne przedmioty,

(  ustawić pojemniki na gotowy beton lub taczki do jego przewozu.

- Zgłosić zauważone usterki na stanowisku pracy lub przy działaniu betoniarki

CZYNNOŚCI PRACOWNIKA PRZED URUCHOMIENIEM BETONIARKI.

- Uzyskać informację o prawidłowym stanie podłączeń elektrycznych 
i mechanicznych. (gniazdo zasilające powinno być zaopatrzone w kołek zerujący).

- Ustawić betoniarkę na względnie twardym i równym podłożu i zabezpieczyć koła przed przesunięciem.

- Sprawdzić jej stan i kompletność przez oględziny zewnętrzne.

- Próbnie uruchomić betoniarkę bez obciążenia, sprawdzając jej prawidłowość działania.

ZASADNICZE CZYNNOŚCI PRACOWNIKA PODCZAS OBSŁUGI BETONIARKI.

- W sposób ciągły obserwować pracę betoniarki.

- Napełniać bęben betoniarki po jej uruchomieniu (nie przeciążać go ).

- Stosować ochrony osobiste: rękawice ochronne, półmaski przeciwpyłowe i okulary.

- Przestrzegać zasady, aby swobodne zrzucanie betonu nie przekraczało wysokości 1 m.

- Stosować odpowiednie rynny spustowe jeżeli wysokość spustu betonu przekracza 1 m.

- W przypadku zaniku prądu, natychmiast wyłączyć betoniarkę.

- Jeżeli zanik napięcia jest długotrwały, przystąpić do ręcznego usuwania masy betonowej.

- Przestrzegać, aby podczas pracy betoniarki nie zbliżały się do niej osoby postronne.

- Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu a stanowisko pracy pozostawić w stanie, w jakim nastąpił wypadek.

CZYNNOOŚCI ZAKAZANE.

- Uruchamiać betoniarkę gdy istnieją jakiekolwiek zagrożenia, lub jest niesprawna technicznie oraz  gdy nie posiada osłon na ruchomych częściach mechanizmów.

- Przeprowadzać naprawy betoniarki we własnym zakresie i pod napięciem.

- Wkładać do betoniarki podczas jej biegu łopatę, pręty itp.

- Pozostawić betoniarkę będącą w ruchu, bez dozoru.

- Dopuścić do obsługi betoniarki osoby nie upoważnione, bez wiedzy przełożonego.

- Składować materiały i przedmioty zbyt blisko betoniarki.

- Dopuszczać do tego, aby stanowisko wokół betoniarki było mokre, śliskie , 
co utrudniałoby jej obsługę.

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY.

- Wyłączyć betoniarkę i odłączyć spod napięcia.

- Dokładnie oczyścić całą betoniarkę (mycie wodą po odłączeniu energii elektrycznej).

- Uporządkować stanowisko pracy , ułożyć narzędzia i pomoce na właściwe miejsce.

- Zabezpieczyć betoniarkę przed włączeniem przez osoby niepowołane.

UWAGA !.

Przerwanie pracy silnika poprzez wyjęcie wtyczki  z gniazda powinno nastąpić w przypadkach : pojawienia się dymu lub ognia w silniku, nieszczęśliwego wypadku z ludźmi, silnych wibracji w mieszance, uszkodzenia zespołu napędu, tzw. zjawisko buczenia silnika.

Wszelkie czynności przy silniku i instalacji elektrycznej mogą być wykonywane przez uprawnionego do tego elektryka.

OPRACOWAŁ;

ZATWIERDZAM