INSTRUKCJA   BHP

OPERATORA   SPYCHARKI

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy posługiwaniu się spycharką mogą być zagwarantowane jedynie przy pełnej sprawności maszyny oraz doskonałej znajomości przez operatora maszyny procesów pracy i wskazań dotyczących bezpiecznych metod pracy .

W tym celu winny być spełnione następujące warunki :

- Przy uruchomieniu maszyny operator powinien sprawdzić sprawność i pracę wszystkich mechanizmów maszyny jak : silnik, sprzęgło , hamulce itp.

- Rozruch maszyny przeprowadzać w ten sposób, aby powoli nagrzał się  smar w mechanizmach napędowych i skrzynce przekładniowej.

- Przy wszelkich zauważonych objawach nienormalnej pracy mechanizmów, operator powinien natychmiast zatrzymać silnik i usunąć defekt.

- Wszelkie , nawet drobne usterki i regulowanie mechanizmów należy dokonać przy unieruchomionym silniku i opuszczonym lemieszu.

- Przy eksploatacji silnika zabrania się :

- nalewać zimną wodę do nagrzanego silnika,

- pracy silnika przy ciśnieniu oleju niższym niż normalne,

- uruchamiać silnik  bez filtru powietrza i przy pomocy holowania,

- pracować z częściowo włączonym sprzęgłem,

- pracować przy temperaturze wody w chłodnicy poniżej 50 0 C.

- W przypadku sprawdzania lemiesza od spodu, należy go podeprzeć . Regulacji mechanizmów podnoszenia lemiesza muszą dokonywać 2 osoby, z których jedna powinna znajdować się przy regulowanym mechanizmie, a druga przy drążkach kierowniczych.

- Po uruchomieniu silnika operatorowi nie wolno oddalać się od spycharki.

- Spycharki nie wolno  stosować do pracy na spadkach zboczy : pod górę o nachyleniu większym niż 25 0. , przy spychaniu z góry o nachyleniu większym niż 35 0.  Zabroniona jest również praca przy poprzecznych pochyleniu spycharki o kącie większym niż 30 0 .

- Na nasypach nie należy wysuwać lemiesza spycharki poza krawędź nasypu lub urwiska .

- W czasie ruchu spycharki nie wolno nikomu stawać na ramie lub lemieszu spycharki.

- Przy pracy w nocy, spycharka musi być zaopatrzona w reflektory z przodu i z tyłu.

Pracownik kierujący ruchem spycharki powinien stać z boku i w miejscu

widocznym dla operatora /ale nie na spycharce/.

- Podczas pracy spycharki w błocie lub w wodzie, należy przestrzegać następujących wymagań :

- po każdych 10 godzinach, a w ciężkich warunkach pracy nawet częściej, smarować rolki i koła napinające wózki gąsienic,

- często sprawdzać obecność i gęstość oleju w zwrotnicach,

W razie stwierdzenia zanieczyszczeń lub wody w oleju należy go

spuścić i nalać świeżego

- często czyścić ciągnik, a specjalnie górne rolki , aby zmniejszyć ich nagrzewanie.

- Przy stosowaniu spycharki do usuwania śniegu nie należy gwałtownie pokonywać większego oporu śniegu. Przy każdym większym oporze, maszyna winna być cofnięta i ponownie powoli podprowadzona do zwału śniegowego, przy jednoczesnym stopniowym zwiększeniu siły maszyny.

Do akcji odśnieżania dróg operator powinien zawczasu przygotować spycharkę ; do ochłodzonego silnika należy nalewać olej podgrzany do temperatury 70-80 0 C.

- Po zakończeniu pracy operator powinien przeprowadzić konserwację maszyny przez całkowite oczyszczenie i wprowadzenie ją do garażu , na którego drzwiach powinna znajdować się tabliczka z napisem „Niezatrudnionym wstęp wzbroniony” . Wewnątrz garażu należy umieścić tablicę z napisem ostrzegawczym „Uruchamianie maszyny dozwolone jest tylko osobom do tego upoważnionym „

- Spycharka winna być zaopatrzona w gaśnicę tetrową lub śniegową i apteczkę z lekami .

- W pomieszczeniu garażowym zabronione jest przechowywanie materiałów pędnych poza ilością znajdującą się w zbiorniku paliwa danej spycharki .

- Napełnianie zbiornika spycharki paliwem powinno odbywać się poza garażem .  W tym czasie wzbronione jest palenie tytoniu lub zbliżanie się z ogniem otwartym.

- Do mycia rąk lub płukania części nie wolno używać benzyny etylizowanej.

- Obsługa spycharki w czasie pracy powinna używać odzieży ochronnej /roboczej/ przeznaczonej do tego stanowiska pracy, najlepiej kombinezonu .

- Nie wolno powierzać kierowania spycharką osobom nieupoważnionym lub w stanie nietrzeźwym.

- Podczas pracy na drodze publicznej , będącej pod ruchem obowiązują wszystkie przepisy ruchu drogowego .

- Nie pij pod żadną postacią alkoholu w trakcie pracy lub w jej przerwach na odcinku robót .

- Przestrzegaj zasad :

- pouczaj robotników pracujących w pobliżu stanowiska pracy spycharki o występujących zagrożeniach ,

- stosuj się do instrukcji udzielanych ci przez przełożonego,

- bądź uważny, ostrożny i czujny , aby postronnym osobom nie wyrządzić żadnej szkody,

- gdy zdarzy się wypadek spiesz z pomocą, a gdy sam ulegniesz wypadkowi załóż opatrunek , a następnie zabiegaj o pomoc lekarską,

- nie pij nigdy wody w stanie surowym ; bądź zawsze zaopatrzony w kawę lub inny napój,

- posługuj się umówionymi sygnałami z całym zatrudnionym na odcinku pracy zespołem .