INSTRUKCJA BHP

PRZY OBSŁUDZE BETONIARKI

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

Pracownik obsługujący betoniarkę powinien :

- Do wykonania powierzonej pracy przystąpić punktualnie, będąc wypoczętym, trzeźwym, właściwie ubranym /odzież robocza musi być czysta, obcisła bez luźno zwisających elementów, włosy przykryte beretem lub czapką, na nogach odpowiednie buty, odporne na masę betonową , na rękach rękawice ochronne  / ;

- Wysłuchać poleceń i instruktażu zawodowego udzielonego przez bezpośredniego przełożonego /mistrza / , dotyczącego bezpiecznego i prawidłowego wykonania otrzymanego zadania /technologia wykonania betonu, rodzaje składników itp. / ;

- Przemyśleć bezpieczny przebieg pracy przy obsłudze betoniarki ;

- Przygotować odpowiednio stanowisko do bezpiecznej obsługi betoniarki /odsunąć zbędne przedmioty, ustawić sito, oczyścić łopatę , podłączyć węże do źródła wody- kranu, ustawić pojemnik na gotowy beton lub taczki do jego przewozu/ ;

- Wszystkie zauważone usterki i zagrożenia na stanowisku pracy lub przy działaniu betoniarki natychmiast zgłosić bezpośredniemu zwierzchnikowi /mistrzowi / celem ich szybkiego usunięcia, a po stwierdzeniu, że zostały zlikwidowane przystąpić do pracy ;

CZYNNOŚCI PRACOWNIKA PRZED URUCHOMIENIEM BETONIARKI

Pracownik obsługujący betoniarkę powinien :

- sprawdzić stan techniczny betoniarki, a miedzy innymi czy :

- podłączenie sprzętu do sieci elektrycznej jest prawidłowe /wykonane przez wysoko kwalifikowanego elektromontera i w jego obecności sprawdzona prawidłowość działania betoniarki /

- miejsce ustawienia betoniarki jest odpowiednio dobrane i zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych

- betoniarka jest poprawnie przygotowana do pracy w porze nocnej /co najmniej odpowiednio oświetlona /

- 2 -

- betoniarka jest prawidłowo uziemiona

- izolacja nie jest uszkodzona

- wyłącznik rozruchowy działa prawidłowo, a bezpieczniki są oryginalne

- Próbnie uruchomić betoniarkę bez obciążenia, sprawdzając jej prawidłowość działania, a po stwierdzeniu, że nie ma żadnych zagrożeń, rozpocząć jej fachową obsługę ;

ZASADNICZE CZYNNOŚCI PRACOWNIKA PODCZAS OBSŁUGI BETONIARKI

Pracownik obsługujący betoniarkę powinien :

- W sposób ciągły obserwować pracę betoniarki;

- Ściśle przestrzegać technologii tworzenia betonu wg obowiązujących zasad i instrukcji;

- Obsługiwać betoniarkę tylko zgodnie z jej DTR /dokumentacją techniczno-- ruchową/;

- Koniecznie używać ochron osobistych, jeżeli zachodzi taka potrzeba w trakcie produkcji betonu lub jego przekładania;

- Przestrzegać zasady , aby swobodne zrzucanie betonu nie przekraczało wysokości 1m ;

- W przypadku zaniku prądu natychmiast zatrzymać betoniarkę;

- W sytuacji , gdy zanik napięcia jest długotrwały, przystąpić do ręcznego usuwania masy betonowej poprzez otworzenie pokrywy /opuszczenie/ i kilkakrotne ręczne obrócenie mieszalnika;

- Dopilnować, aby podczas pracy betoniarki nie zbliżały się do niej osoby postronne;

- Podczas obsługiwania betoniarki koncentrować swoją uwagę wyłącznie na zasadniczych /bezpiecznych/ czynnościach;

- Powierzoną pracę wykonywać dokładnie, zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami, oraz według wskazówek bezpośredniego zwierzchnika /mistrza/ , bezpiecznie, nie stwarzając żadnych zagrożeń dla siebie i współpracowników;

- Każdy zaistniały wypadek przy pracy natychmiast zgłaszać swojemu bezpośredniemu przełożonemu ;

- W razie zaistnienia wypadku przy pracy, pozostawić stanowisko w takim stanie w jakim on nastąpił, aż do czasu przybycia zespołu powypadkowego;

- W razie jakichkolwiek wątpliwości co do wykonania powierzonego zadania wysłuchać wskazówek bezpośredniego przełożonego /mistrza/ oraz dostosować się do otrzymanego  instruktażu i udzielonych poleceń ;

- 3 -

CZYNNOŚCI ZAKAZANE

Pracownikowi obsługującemu betoniarkę zabrania się przede wszystkim :

- uruchamiania betoniarki, jeżeli istnieją jakiekolwiek zagrożenia, lub jest ona niesprawna technicznie;

- Dokonywać naprawy betoniarki we własnym zakresie;

- Zatrzymać betoniarkę z napełnionym mieszalnikiem;

- Wkładać do betoniarki łopatę, pręty, „sztychówkę”, deski itp.

- Obsługiwać betoniarkę niezgodnie z jej DTR;

- Zrzucać beton z wyższej wysokości niż 1m bez użycia odpowiedniej rynny spustowej ;

- Dotykać ręką obracający się wibrator /mieszalnik/ ;

- Dotykać ręką urządzenia i elementy elektryczne, będące aktualnie pod napięciem ;

- Usuwać założone zabezpieczenia ;

- Pozostawić betoniarkę będącą w ruch bez nadzoru ;

- Obsługiwać betoniarkę bez upoważnienia oraz niewłaściwie ubranym i zabezpieczonym ;

- Dopuszczać do obsługi betoniarki osoby nieupoważnione bez wiedzy bezpośredniego przełożonego /mistrza/ ;

- Składować różnego rodzaju materiały, przedmioty i pomoce zbyt blisko betoniarki ;

- Powodować, aby na stanowisku wokół betoniarki było ślisko, mokro, aby obsługa była utrudniona ;

- Pić alkohol , brać udział w „pogawędkach” koleżeńskich, niebezpiecznych zabawach czy żartach ;

- Stosować niebezpieczne metody pracy, stwarzając zagrożenie dla zdrowia i życia swojego i współpracowników ;

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PO ZAK0ŃCZENIU PRACY .

Pracownik obsługujący betoniarkę powinien :

- Wyłączyć betoniarkę po jej całkowitym opróżnieniu z betonu ;

- Odłączyć betoniarkę spod napięcia ;

- Dokładnie oczyścić całą betoniarkę ;

- Uporządkować całe stanowisko pracy, układając używane pomoce i przedmioty na właściwe miejsce ;

- Oczyścić ochrony osobiste i ułożyć je na miejsce stałego składowania ;

- Zabezpieczyć betoniarkę w taki sposób, aby nie było możliwości jej włączenia przez osoby niepowołane, a sama betoniarka nie stwarzała jakichkolwiek zagrożeń ;

- Nie opuszczać stanowiska przed zakończeniem dnia pracy ;

- UWAGI  KOŃCOWE .

Pracownik obsługujący betoniarkę powinien :

- Zawsze dbać o higienę osobistą i schludny wygląd ;

- Dbać o stałą czystość betoniarki i porządek na stanowisku pracy ;

- Szanować powierzone mienie, betoniarkę oraz inne przedmioty przydzielone do wykonywania pracy ;

- Nie stwarzać żadnych zagrożeń dla siebie i współpracowników ;

- Przestrzegać zasady i przepisy ujęte w niniejszej instrukcji, gdyż za ich nie stosowanie może być pociągnięty do odpowiedzialności ;

- Wiedzieć, że w razie zaistnienia sytuacji nie wymienionych w wyżej podanej instrukcji należy bezzwłocznie zwrócić się do bezpośredniego przełożonego /mistrza / o wytyczne dalszego postępowania .

Opracował:

Zatwierdzam: