INSTRUKCJA  BHP

MONTER  INSTALACJI  SANITARNEJ  I  CO

Do wykonywania pracy na stanowisku montera  instalacji  sanitarnej i co upoważnieni są wyłącznie pracownicy posiadający aktualne badania lekarskie, stwierdzające brak przeciw wskazań do pracy na tym stanowisku oraz aktualne szkolenie bhp.

- Do podstawowych czynności na stanowisku montera instalacji sanitarnej i co należą:

- zapoznanie się z dokumentacją wykonawczą, wysłuchania poleceń i

instruktażu zawodowego przełożonego, a dotyczącego bezpiecznego i

prawidłowego wykonania powierzonych zadań,

- ustalić prawidłową kolejność wykonywanych zadań

-przygotować niezbędne ochrony osobiste np. okulary p/odpryskowe

kask, a przy pracach na wysokości szelki bezpieczeństwa, linki

asekuracyjne, rękawice itp.,

-sprawdzić stan ochron osobistych – o wszelkich zauważonych usterkach

należy powiadomić przełożonego lub służbę bhp celem ich usunięcia lub

wymiany,

- zdjąć z rąk obrączki, sygnety, zegarek, bransolety

- przygotować narzędzia ręczne, elektronarzędzia i sprzęt pomocniczy

- dokonać wymiany na nowy sprzęt, który jest uszkodzony np. wyrobione

klucze, zbite główki młotków, przecinaków itp. Praca uszkodzonymi

narzędziami jest zabroniona. W przypadku używania elektronarzędzi

należy sprawdzić ich stan techniczny, stan przewodów zasilających,

wtyczek.

Wszelkie usterki należy zgłaszać przełożonemu.

- W czasie wykonywania pracy:

- pracę wykonywać zgodnie z przepisami i zasadami bhp

- pracę wykonywać według wskazówek zwierzchnika, bezpiecznie,

nie stwarzając zagrożenia dla siebie i otoczenia,

- wykonywać prace zlecone wyłącznie przez przełożonego

- do transportu ręcznego wykorzystywać przeznaczone do tego urządzenia

- podczas pracy zespołowej stosować się do poleceń przełożonego

- w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do bezpiecznego

-2-

wykonywania powierzonego  zadania, zwrócić się do bezpośredniego przełożonego o dodatkowe wskazówki i dostosować się do jego poleceń,

- podczas prac spawalniczych zachować szczególną ostrożność ze względu

na zagrożenie pożarowe,

- podczas prac spawalniczych używać w stu procentach sprawnych

technicznie węży, reduktorów, palników itp.

- stanowisko  pracy należy utrzymywać w należytym  porządku i czystości,

nie rozrzucać narzędzi i przedmiotów przeznaczonych do wykonywania

pracy

- zabrania się tarasowania dróg , przejść i dostępu do sprzętu p.poż oraz

głównego wyłącznika prądu

- w przypadku uszkodzenia elektronarzędzi należy je wyłączyć,

zabezpieczyć przed przypadkowym włączeniem przez osoby niepowołane

oraz powiadomić przełożonego

- przebywanie osób postronnych na stanowisku pracy jest zabronione

- nie przeszkadzaj w pracy innym i nie pozwól przeszkadzać sobie.

Prowadzenie zbędnych rozmów i kłótni, żartów na stanowisku pracy jest

niedopuszczalne.

- nie wolno dotykać urządzeń będących w ruchu np. głowic roboczych i

elektronarzędzi przekładni, kół pasowych itp.

- zabrania się dokonywania samodzielnych napraw linii energetycznych itp.

- Demontowanie osłon i zabezpieczeń jest zabronione. Praca na urządzeniach

pozbawionych osłon grozi wypadkiem.

- Chroń elektronarzędzia przed zawilgoceniem i zamoczeniem.

- W przypadku przerwy w dopływie prądu należy wyłączyć i zabezpieczyć

elektronarzędzia przed osobami niepowołanymi

- Czynności w przypadku powstania pożaru:

W razie pożaru należy przerwać pracę i przystąpić do akcji gaśniczej we własnym zakresie, korzystając z podręcznego sprzętu gaśniczego. Niezwłocznie powiadomić straż. W czasie akcji gaśniczej należy stosować się do wskazówek i poleceń kierującego akcją gaśniczą. Nie należy gasić urządzeń pod napięciem wodą lub gaśnicą pianową – środki te przewodzą prąd i grozi to porażeniem elektrycznym a nawet śmiercią.

Nie należy dopuszczać do paniki.

-3-

4.  Czynności związane z wypadkiem przy pracy:

- każdy zaistniały przypadek należy zgłosić przełożonemu,

- udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu, powiadomić pogotowie,

- stanowisko pracy należy zabezpieczyć, pozostawić w takim stanie jak w

chwili wypadku  aż do momentu przybycia zespołu powypadkowego.

- Praca na wysokości:

Przez pojęcie  „praca na wysokości”  rozumiemy roboty wykonywane na rusztowaniach, podestach, pomostach, masztach, konstrukcjach budowlanych, stropach, kominach, drabinach i innych  podwyższeniach na wysokości powyżej 1 metra od terenu zewnętrznego lub poziomu podłogi pomieszczenia zamkniętego.

Do pracy na wysokościach są upoważnieni wyłącznie pracownicy, którzy:

- posiadają aktualne orzeczenie lekarskie z wpisem o stanie zdrowia i

predyspozycjach do pracy na wysokości,

- odbyli szkolenie bhp

- umieją bezpiecznie obsługiwać urządzenia służące do transportu

poziomego i pionowego

- potrafią korzystać z  przydzielonych środków ochrony indywidualnej a

przede wszystkim ze sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości.

- Czynności po zakończeniu pracy:

- posprzątać stanowisko pracy,

- oczyścić, sprawdzić i zdać używane ochrony osobiste,

- sprawdzić czy pozostawione stanowisko nie stwarza jakichkolwiek

zagrożeń.

Pracowniku  pamiętaj:

  - Szanuj i dbaj o powierzone stanowisko pracy i jego wyposażenie,

  - Dbaj o należyty stan narzędzi i maszyn,

  - Dbaj o higienę osobistą, schludny wygląd oraz o czystość na stanowisku pracy,

  - Przestrzegaj przepisy i zasady BHP.

W razie wystąpienia sytuacji, w której istnieje zagrożenie wypadkiem nawet u innych pracowników  reaguj. Zwróć się do przełożonego o instrukcje co do dalszego postępowania.

  - Bądź trzeźwy i rozważny – życie i zdrowie masz tylko jedno.

Opracował:                                                                        Zatwierdził: