I  N  S  T R  U  K  C  J  A     B  H  P

##### OBOWIĄZUJĄCA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW

Aby uniknąć wypadku każdy zatrudniony pracownik powinien znać i przestrzegać ogólnych przepisów bezpieczeństwa pracy obowiązujących w danym przedsiębiorstwie .

- Zapoznać się z regulaminem pracy, regulaminem dyscypliny pracy i przestrzegać przepisów w nich zawartych.

- Poruszać się po terenie zakładu wyłącznie drogami wyznaczonymi do tego celu, a specjalnie strzec się przy przechodzeniu dróg i torów kolejowych.

- Drogi i przejścia przez hale wydziałowe oraz biegnące obok stanowiska pracy, utrzymać w należytym porządku , nie zarzucać materiałem czy odpadkami.

- Przy niebezpiecznych pracach obowiązkowo używać sprzętu ochrony osobistej jak: okulary ochronne, siatki, maski, zasłony, pasy bezpieczeństwa

- O zauważonym niebezpieczeństwie zagrażającym życiu pracowników niezwłocznie zawiadomić przełożonego.

- Walczyć ze złą organizacją pracy.

- Podejmując pracę na : rusztowaniach, dachach, drabinach, przy zbiornikach pod ciśnieniem, gazach i kwasach, gdzie łatwo o wypadek, należy stosować wszelkie środki ostrożności przed : upadkiem z wysokości, wybuchem , zatruciem lub poparzeniem

- Miejsce pracy oraz powierzone sobie maszyny, urządzenia, narzędzia, przyrządy , utrzymywać w czystości, porządku i stanie zdolnym do pracy. Ewentualne niedomagania oraz przeszkody zgłaszać władzom zwierzchnim (brygadziście, mistrzowi, kierownikowi).

- Przed przystąpieniem do pracy narzędzia i przyrządy zbadać, a uszkodzone oddać na czas do naprawy by zapobiec całkowitemu ich zniszczeniu lub ewentualnemu wypadkowi.

- Zapoznać się z maszyną, narzędziami i urządzeniami technicznymi znajdującymi się na stanowisku pracy oraz przestrzegać bezpiecznych metod pracy na tych maszynach i urządzeniach.

- Używać przyrządów usprawniających i zabezpieczających zgodnie z ich przeznaczeniem; w razie niepewności zwrócić się do bezpośredniego przełożonego

- Szczegółowo znać przepisy BHP dotyczące stanowiska pracy oraz obsługiwanych maszyn i urządzeń.

- Dbać o higienę osobistą i ogólną .

- Przy poruszaniu się po terenie budowy zwrócić uwagę na ruch dźwigów , nie przechodzić pod nimi w momencie przenoszenia ładunków, ani nie zatrzymywać się pod wiszącymi ciężarami.

- Przy pracy na obrabiarkach ściśle stosować się do przepisów BHP tzn. usunąć wystające części ubrania (krawat, szalik ), rękawy mieć opięte lub podwinięte, włosy na głowie zabezpieczyć siatką ochronną.

- W razie wypadku natychmiast udać się do punktu opatrunkowego, a następnie zgłosić wypadek swojemu przełożonemu.

- Aby uniknąć wypadków podczas pracy w zespole, nie działać na własną rękę lecz porozumiewać się z przełożonym.

- Zgłaszać wnioski i uwagi mogące podnieść bezpieczeństwo pracy.

- Utrzymywać porządek i czystość w pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych, szatniach , świetlicy i umywalni .

Pamiętaj, że wypadki przy pracy powodują duże straty gospodarcze i społeczne. W związku z tym dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy w myśl przepisów BHP zabrania się pracownikom  :

- Rozpoczynania i prowadzenia rozmów przy pracy, gdyż to odwraca uwagę od wykonywanych czynności.

- Wywoływania na terenie zakładu awantur i bójek, robienia złośliwych żartów i nietaktownego postępowania ze współpracownikami.

- Rozpoczynania i wykonywania prac , których nie zlecił przełożony.

- Uruchamiania i obsługiwania maszyn innych niż wyznaczone .

- Usuwania istniejących ochron i zabezpieczeń przy maszynach czy innych urządzeniach, oczyszczania maszyn i urządzeń będących w ruchu .

- Przechodzenia pod ciężarami przewożonymi lub zawieszonymi na łańcuchach czy linach (ruch dźwigów ).

- Chodzenia po torach kolejowych . Poruszanie się po torach dozwolone jest tylko pracownikom brygady terenowej i osobom posiadającym specjalne zezwolenie.

- Przechodzenia w drodze do pracy i z pracy przez hale obcych wydziałów z pominięciem dróg wyznaczonych na przejścia .

- Wychodzenia bez potrzeby i zezwolenia na inne wydziały, w których nie jest się zatrudnionym .

- Palenia tytoniu i wchodzenia z niebezpiecznym światłem do pomieszczeń oznaczonych napisem „palenie wzbronione „

- Rzucanie zapałek, niedopałków, plucia na podłogę, zaśmiecania terenu zakładu innymi odpadami.

- Pracowania na wysokości bez zastosowania właściwych zabezpieczeń jak : pasy bezpieczeństwa, zabezpieczone drabiny, rusztowania.

- Czepiania się i wskakiwania na będące w ruchu pojazdy : wagony, samochody, wózki elektryczne, wozy konne itp.

- Jeżdżenia na stopniach wagonów lub parowozu szczególnie w czasie przejazdu przez bramę.

- Siadania na krawędzi skrzyni samochodu, przyczepy, stopniu zderzaka, dyszlu podczas jazdy.

- Przechodzenia pod wagonami lub przez schodki i zderzak8i wagonów.

- Czepiania się wagoników, suwnic i dźwigów będących w ruchu.

- Samodzielnego reperowania uszkodzonych narzędzi i urządzeń. Do tych prac są wyznaczeni specjalni pracownicy.

- Zakładania tarcz szlifierskich nie będąc upoważnionym do tych czynności.

- Dotykania przewodów elektrycznych, gazowych silników i urządzeń nawet gdyby nie znajdowały się w ruchu pod napięciem.

- Spożywania na terenie zakładu pracy napojów alkoholowych oraz przychodzenia do pracy w stanie nietrzeźwym.

- Samodzielnego naprawiania uszkodzonych urządzeń elektrycznych (lamp, kontaktów, wyłączników, przełączników i bezpieczników).Prace te wykonują wezwani elektromonterzy .

- Składowania materiałów w odległości mniejszej niż 1,5 m od wytyczonych dróg i przejść przez hale oraz od torów kolejowych.

- Stosowania niebezpiecznych metod pracy.

- Dźwigania ciężarów ponad 50 kg na jedną osobę oraz 80 kg na dwie osoby.

- Dźwigania ciężarów ponad własne siły. Kobietom i młodocianym nie wolno podnosić i przenosić ciężarów ponad obowiązujące normy.

- Samowolnego wchodzenia na wysokość, wychylania się poza poręcze i balustrady, pozostawiania na górze narzędzi, materiałów itp.

- Pozostawiania zrzucanych pasów na wałkach, pędnicach : założyć pas na haku lub podtrzymać.

- Nakładania i zrzucania pasów rękami podczas ruchu.

- Dotykania pasów, lin , wałów , kół, przyrządów i urządzeń będących w ruchu.

- Zdejmowania ochron siatkowych z lamp przenośnych, szczególnie przy pracach montażowych.

- Staczania beczek i ciężarów bez zachowania niezbędnych środków ostrożności .

- Ładowania wagonów, wagoników, wózków , platform zbyt wysoko lub tak, że środek ciężkości znajdzie się poza śladami kół .

- Stosowania na terenie zakładu szybszego tempa jazdy aniżeli 10 km / godz.

- Rozpędzania wózków i wagoników zwłaszcza przy braku hamulca .

- Pozostawiania niebezpiecznych ścian i dołów przy robotach ziemnych .

Poleca się natomiast aby każdy pracownik :

- Żądał zatrzymania maszyn, silnika względnie wyłączenia pędni z ruchu, kiedy trzeba wykonać rękoma jakiekolwiek czynności w instalacji pędnej lub między maszynami .

- Zabezpieczał maszynę przeznaczoną do naprawy w ten sposób żeby sama nie mogła się włączyć, a także zawieszał znaki ostrzegające, iż tej maszyny nie wolno uruchamiać.

- Dawał wyraźny sygnał przy zatrzymywaniu i uruchamianiu pędu .

- Po usłyszeniu sygnału ostrzegawczego natychmiast usuwał się z zagrożonego miejsca .

- Meldował przełożonym o zauważonych brakach i niedociągnięciach w zakresie BHP na stanowisku pracy .

- Zawiadamiał natychmiast swych zwierzchników o każdym wypadku przy pracy, w drodze do pracy, w czasie powrotu do domu .W razie spóźnionego zgłoszenia dział ubezpieczeń może odmówić wypłaty odszkodowania z powodu przedawnienia .

- Ściśle stosował się do przepisów przeciwpożarowych obowiązujących na terenie danego zakładu pracy .

BHP przy obsłudze betoniarki

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

Pracownik obsługujący betoniarkę powinien :

- Do wykonania powierzonej pracy przystąpić punktualnie, będąc wypoczętym, trzeźwym, właściwie ubranym /odzież robocza musi być czysta, obcisła bez luźno zwisających elementów, włosy przykryte beretem lub czapką, na nogach odpowiednie buty, odporne na masę betonową , na rękach rękawice ochronne  / ;

- Wysłuchać poleceń i instruktażu zawodowego udzielonego przez bezpośredniego przełożonego /mistrza / , dotyczącego bezpiecznego i prawidłowego wykonania otrzymanego zadania /technologia wykonania betonu, rodzaje składników itp. / ;

- Przemyśleć bezpieczny przebieg pracy przy obsłudze betoniarki ;

- Przygotować odpowiednio stanowisko do bezpiecznej obsługi betoniarki /odsunąć zbędne przedmioty, ustawić sito, oczyścić łopatę , podłączyć węże do źródła wody- kranu, ustawić pojemnik na gotowy beton lub taczki do jego przewozu/ ;

- Wszystkie zauważone usterki i zagrożenia na stanowisku pracy lub przy działaniu betoniarki natychmiast zgłosić bezpośredniemu zwierzchnikowi /mistrzowi / celem ich szybkiego usunięcia, a po stwierdzeniu, że zostały zlikwidowane przystąpić do pracy ;

CZYNNOŚCI PRACOWNIKA PRZED URUCHOMIENIEM BETONIARKI

Pracownik obsługujący betoniarkę powinien :

- sprawdzić stan techniczny betoniarki, a miedzy innymi czy :

- podłączenie sprzętu do sieci elektrycznej jest prawidłowe /wykonane przez wysoko kwalifikowanego elektromontera i w jego obecności sprawdzona prawidłowość działania betoniarki /

- miejsce ustawienia betoniarki jest odpowiednio dobrane i zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych

- betoniarka jest poprawnie przygotowana do pracy w porze nocnej /co najmniej odpowiednio oświetlona /

- 2 -

- betoniarka jest prawidłowo uziemiona

- izolacja nie jest uszkodzona

- wyłącznik rozruchowy działa prawidłowo, a bezpieczniki są oryginalne

- Próbnie uruchomić betoniarkę bez obciążenia, sprawdzając jej prawidłowość działania, a po stwierdzeniu, że nie ma żadnych zagrożeń, rozpocząć jej fachową obsługę ;

ZASADNICZE CZYNNOŚCI PRACOWNIKA PODCZAS OBSŁUGI BETONIARKI

Pracownik obsługujący betoniarkę powinien :

- W sposób ciągły obserwować pracę betoniarki;

- Ściśle przestrzegać technologii tworzenia betonu wg obowiązujących zasad i instrukcji;

- Obsługiwać betoniarkę tylko zgodnie z jej DTR /dokumentacją techniczno-- ruchową/;

- Koniecznie używać ochron osobistych, jeżeli zachodzi taka potrzeba w trakcie produkcji betonu lub jego przekładania;

- Przestrzegać zasady , aby swobodne zrzucanie betonu nie przekraczało wysokości 1m ;

- W przypadku zaniku prądu natychmiast zatrzymać betoniarkę;

- W sytuacji , gdy zanik napięcia jest długotrwały, przystąpić do ręcznego usuwania masy betonowej poprzez otworzenie pokrywy /opuszczenie/ i kilkakrotne ręczne obrócenie mieszalnika;

- Dopilnować, aby podczas pracy betoniarki nie zbliżały się do niej osoby postronne;

- Podczas obsługiwania betoniarki koncentrować swoją uwagę wyłącznie na zasadniczych /bezpiecznych/ czynnościach;

- Powierzoną pracę wykonywać dokładnie, zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami, oraz według wskazówek bezpośredniego zwierzchnika /mistrza/ , bezpiecznie, nie stwarzając żadnych zagrożeń dla siebie i współpracowników;

- Każdy zaistniały wypadek przy pracy natychmiast zgłaszać swojemu bezpośredniemu przełożonemu ;

- W razie zaistnienia wypadku przy pracy, pozostawić stanowisko w takim stanie w jakim on nastąpił, aż do czasu przybycia zespołu powypadkowego;

- W razie jakichkolwiek wątpliwości co do wykonania powierzonego zadania wysłuchać wskazówek bezpośredniego przełożonego /mistrza/ oraz dostosować się do otrzymanego  instruktażu i udzielonych poleceń ;

- 3 -

CZYNNOŚCI ZAKAZANE

Pracownikowi obsługującemu betoniarkę zabrania się przede wszystkim :

- uruchamiania betoniarki, jeżeli istnieją jakiekolwiek zagrożenia, lub jest ona niesprawna technicznie;

- Dokonywać naprawy betoniarki we własnym zakresie;

- Zatrzymać betoniarkę z napełnionym mieszalnikiem;

- Wkładać do betoniarki łopatę, pręty, „sztychówkę”, deski itp.

- Obsługiwać betoniarkę niezgodnie z jej DTR;

- Zrzucać beton z wyższej wysokości niż 1m bez użycia odpowiedniej rynny spustowej ;

- Dotykać ręką obracający się wibrator /mieszalnik/ ;

- Dotykać ręką urządzenia i elementy elektryczne, będące aktualnie pod napięciem ;

- Usuwać założone zabezpieczenia ;

- Pozostawić betoniarkę będącą w ruch bez nadzoru ;

- Obsługiwać betoniarkę bez upoważnienia oraz niewłaściwie ubranym i zabezpieczonym ;

- Dopuszczać do obsługi betoniarki osoby nieupoważnione bez wiedzy bezpośredniego przełożonego /mistrza/ ;

- Składować różnego rodzaju materiały, przedmioty i pomoce zbyt blisko betoniarki ;

- Powodować, aby na stanowisku wokół betoniarki było ślisko, mokro, aby obsługa była utrudniona ;

- Pić alkohol , brać udział w „pogawędkach” koleżeńskich, niebezpiecznych zabawach czy żartach ;

- Stosować niebezpieczne metody pracy, stwarzając zagrożenie dla zdrowia i życia swojego i współpracowników ;

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PO ZAK0ŃCZENIU PRACY .

Pracownik obsługujący betoniarkę powinien :

- Wyłączyć betoniarkę po jej całkowitym opróżnieniu z betonu ;

- Odłączyć betoniarkę spod napięcia ;

- Dokładnie oczyścić całą betoniarkę ;

- Uporządkować całe stanowisko pracy, układając używane pomoce i przedmioty na właściwe miejsce ;

- Oczyścić ochrony osobiste i ułożyć je na miejsce stałego składowania ;

- Zabezpieczyć betoniarkę w taki sposób, aby nie było możliwości jej włączenia przez osoby niepowołane, a sama betoniarka nie stwarzała jakichkolwiek zagrożeń ;

- Nie opuszczać stanowiska przed zakończeniem dnia pracy ;

- 4 -

- UWAGI  KOŃCOWE .

Pracownik obsługujący betoniarkę powinien :

- Zawsze dbać o higienę osobistą i schludny wygląd ;

- Dbać o stałą czystość betoniarki i porządek na stanowisku pracy ;

- Szanować powierzone mienie, betoniarkę oraz inne przedmioty przydzielone do wykonywania pracy ;

- Nie stwarzać żadnych zagrożeń dla siebie i współpracowników ;

- Przestrzegać zasady i przepisy ujęte w niniejszej instrukcji, gdyż za ich nie stosowanie może być pociągnięty do odpowiedzialności ;

- Wiedzieć, że w razie zaistnienia sytuacji nie wymienionych w wyżej podanej instrukcji należy bezzwłocznie zwrócić się do bezpośredniego przełożonego /mistrza / o wytyczne dalszego postępowania .

# INSTRUKCJA      B H P

Przy obsłudze wciągarki budowlanej

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRACOWNIKA PRZED

ROZPOCZECIEM PRACY

## Pracownik obsługujący wciągarkę budowlaną powinien

- Do wykonywania powierzonej pracy /obsługi wciągarki / przystąpić punktualnie, będąc wypoczętym, trzeźwym, właściwie ubranym /odzież musi być czysta, obcisła, bez żadnych luźno zwisających jej elementów, włosy przykryte beretem lub czapką, na nogach odpowiednie do otoczenia buty ochronne, kask i rękawice /;

- Wysłuchać ewentualnego instruktażu zawodowego udzielonego przez swojego bezpośredniego zwierzchnika /mistrza/ oraz poleceń dotyczących pracy w danym dniu;

- Przemyśleć bezpieczny przebieg pracy przy obsłudze wciągarki;

- Przygotować odpowiednie stanowisko do bezpiecznej obsługi wciągarki /porządek na stanowisku pracy, swobodny dostęp do aparatury sterowniczej, ustawione odpowiednio tablice informacyjne i ostrzegawcze / ;

- W okresie zimowym usuwać oblodzenie podłoża wciągarki ;

- Wszystkie zauważone usterki i zagrożenia na stanowisku pracy lub przy działaniu wciągarki natychmiast zgłaszać swojemu bezpośredniemu przełożonemu /mistrzowi / celem ich szybkiego usunięcia a po stwierdzeniu, że zostały usunięte, przystąpić do pracy ;

CZYNNOŚCI PRACOWNIKA PRZED URUCHOMIENIEM WCIĄGARKI

Pracownik obsługujący wciągarkę powinien :

- Sprawdzić stan techniczny wciągarki, między innymi czy :

- przycisk alarmowy oraz urządzenia sterownicze działają poprawnie ;

- zamki / rygle / zabezpieczające przed otwarciem wejścia działają prawidłowo ;

- wciągarka jest uziemiona ;

- nie ma zbędnych przedmiotów na wyciągarce ;

- stan lin jest prawidłowy i są one właściwe dla danego ciężaru -obciążenia

- działanie wyłączników krańcowych jest dobre ;

- Odczytać zapisy dokonane w Książce pracy” wciągarki i wykorzystać do pracy zawarte tam uwagi ;

- Sprawdzić działanie poszczególnych mechanizmów wciągarki przez jej uruchomienie bez obciążenia ;

- Sprawdzić skuteczne działanie hamulca ;

- Wszystkie zauważone zagrożenia natychmiast likwidować ;

- Odsunąć osoby postronne z obszaru działania wciągarki ;

- Na wyraźne zezwolenie swojego bezpośredniego przełożonego rozpocząć obsługę wciągarki ;

ZASADNICZE CZYNNOŚCI PRACOWNIKA PODCZAS OBSŁUGI WCIĄGARKI

Pracownik obsługujący wciągarkę powinien :

- Przed uruchomieniem wciągarki znać ciężar przemieszczanego /podnoszonego materiału, przedmiotu /, aby nie przekroczyć dopuszczalnego udźwigu wciągarki ;

- Przestrzegać zasady, aby podczas ruchu wciągarki nie stać pod tym urządzeniem a także aby nie znajdowały się tam osoby postronne ;

- W sposób ciągły obserwować pracę wciągarki ;

- Wciągarkę obsługiwać tylko zgodnie z jej DTR /dokumentacją techniczno – ruchową / ;

- W  przypadku zaniku prądu wciągarkę natychmiast zatrzymać /wyłączyć /;

- Powodować, aby podczas ruchu wciągarki nie zbliżały się do niej osoby postronne ;

- Podczas obsługiwania wciągarki koncentrować całą swoją uwagę na zasadach /bezpiecznych/ czynnościach i nie wykonywać żadnych innych prac.

- Przed wprowadzeniem do kabiny /na platformę/ pojemnika lub wózka z materiałami budowlanymi sprawdzić czy ich gabaryty mieszczą się na platformie oraz czy ich ciężar globalny nie przekracza udźwigu dopuszczalnego wciągarki ;

- Dopilnować aby wózek z materiałami budowlanymi wjeżdżał na platformę y przodem, zachowując bezpieczną odległość między wózkiem a brzegami platformy ;

- Powierzoną pracę obsługi wciągarki wykonywać dokładnie, bezpiecznie, nie stwarzając żadnych zagrożeń dla siebie i współpracowników .

- Każdy zaistniały wypadek przy pracy natychmiast zgłaszać swojemu bezpośredniemu zwierzchnikowi .

- W razie zaistnienia wypadku przy pracy pozostawić stanowisko w takim stanie, w jakim on nastąpił, aż do czasu przybycia zespołu powypadkowego .

- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do bezpiecznego wykonania powierzonego zadania /obsługi wciągarki / wysłuchać wskazówek swojego bezpośredniego zwierzchnika /mistrza / oraz dostosować się do otrzymanego instruktażu i udzielonych poleceń .

CZYNNOŚCI ZAKAZANE PRACOWNIKOWI OBSŁUGUJĄCEMU WCIĄGARKĘ

Pracownikowi obsługującemu wciągarkę zabrania się przede wszystkim :

- W czasie obsługi wciągarki wykonywać inne prace .

- Opuszczać stanowisko pracy bez uzasadnionych powodów , bez wiedzy i zgody swojego bezpośredniego przełożonego /mistrza/ .

- Zezwalać na obsługiwanie wciągarki osobom nieupoważnionym.

- Wciąganie ładunków /towarów lub pracowników / o ciężarze większym od dopuszczalnego .

- Dokonywać naprawy wciągarki a szczególnie podczas jej pracy .

- Używania przycisku alarmowego w innych przypadkach niż sytuacjach krytyczna /alarmowa/ .

- Uruchamiania wciągarki, jeżeli istnieją jakiekolwiek zagrożenia lub jest ona niesprawna .

- Zezwalać , aby podczas pracy wyciągarki /wciągania lub opuszczania/ pracownicy w kabinie /na platformie/ palili papierosy .

- Uruchamiać wciągarkę, jeżeli przemieszczany7 ładunek nie jest odpowiednio umocowany .

- Obsługiwać wciągarkę nie zgodnie z jej DTR /dokumentacją techniczno- ruchową /.

- Dotykać ręką obracające się mechanizmy lub liny .

- Dotykać ręką urządzenia elektryczne aktualnie będące pod napięciem .

- Usuwać napisy informacyjne i ostrzegawcze z wyciągarki .

- Pozostawiać wciągarkę będącą w ruch u bez nadzoru .

- Obsługiwać wciągarkę bez odpowiedniego przeszkolenia i uprawnień .

- Składować różnego rodzaju przedmioty i materiały zbyt blisko wciągarki .

- Powodować aby wokół wciągarki teren był śliski, mokry, nierówny, zatarasowany, a obsługa była utrudniona .

- Pić alkohol , brać udział w „pogawędkach” koleżeńskich, niebezpiecznych zabawach czy żartach .

- Stosować niebezpieczne metody pracy, stwarzając zagrożenie dla zdrowia i życia swojego lub współpracowników.

ELEMENTARNE CZYNNOŚCI PRACOWNIKA PO ZAKOŃCZENIU PRACY

Pracownik obsługujący wciągarkę powinien :

- Wyłączyć wciągarkę sprowadzając ją do parteru .

- Dokładnie uporządkować kabinę /platformę/ wyciągarki .

- Odnotować w „książce pracy” swoje uwagi i spostrzeżenia dotyczące pracy

lub mankamentów zauważonych podczas obsługi wciągarki

- Przyciski sterownicze pozostawić w położeniu wyjściowym a główny wyłącznik wyłączyć .

- Zabezpieczyć wciągarkę w taki sposób, aby nie było możliwości jej włączenia przez osoby niepowołane a sama wciągarka nie stwarzała jakichkolwiek zagrożeń .

- Nie opuszczać stanowiska przed zakończeniem dnia pracy .

UWAGI  DODATKOWE

Pracownik obsługujący wciągarkę powinien :

- Zawsze dbać o higienę osobistą i schludny wygląd .

- Dbać o stałą czystość wciągarki .

- Szanować powierzoną wciągarkę oraz przedmioty przydzielone do jej obsługi .

- Nie stwarzać żadnych zagrożeń dla siebie i otoczenia .

- Przestrzegać zasady i przepisy ujęte w niniejszej instrukcji, gdyż za ich niestosowanie pracownik może być pociągnięty do odpowiedzialności .

- Wiedzieć , że w razie zaistnienia sytuacji nie wymienionych w wyżej podanej instrukcji, należy zwrócić się do swojego bezpośredniego przełożonego /mistrza/ o wytyczne co do dalszego postępowania .

INSTRUKCJA BEZPIECZNEJ PRACY

przy    ręcznym  transporcie     surowców

Dźwiganie i przenoszenie przez jednego pracownika przedmiotów, których ciężar przekracza 50 kg jest zabronione.

Wspólne dźwiganie i przenoszenie ciężarów przekraczających 750 kg jest dozwolone, tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy względy techniczne nie pozwalają na użycie siły mechanicznej. Powinno być ono dokonywane pod nadzorem.

Przepis ten powinien być również stosowany przy dźwiganiu i przenoszeniu przedmiotów o mniejszym ciężarze, jeżeli kształt lub rodzaj tych przedmiotów utrudnia w sposób niebezpieczny ręczne ich przenoszenie.

Stałe zatrudnienie pracownika w ciągu jednej zmiany przy przenoszeniu ładunku ręcznie lub na plecach, choćby o ciężarze dozwolonym lecz na odległość ponad 25m lub na wysokość ponad 4m , jest zabronione.

W przypadkach wyjątkowych konieczności technicznej, dopuszczalne jest przenoszenie dorywcze ładunku o ciężarze 50kg na odległość 25m przez jednego pracownika,  że pracownik będzie zaopatrzony w odpowiedni sprzęt pomocniczy.

Zabronione jest zatrudnianie przy transporcie ręcznym osób, których stan zdrowia nie pozwala na ten rodzaj pracy, a w szczególności głuchych, niemych o słabym wzroku, epileptyków, umysłowo upośledzonych, o poważnych schorzeniach serca oraz cierpiących na przepuklinę.

Pracownicy przyjmowani do pracy przy transporcie ręcznym powinni być poddani badaniom lekarskim.

Transport zespołowy powinien odbywać się pod nadzorem pracownika doświadczonego i fachowego, wyznaczonego w tym celu przez kierownictwo zakładu.

Transport zespołowy powinien odbywać się po uprzednim doborze pracowników pod względem wieku, wzrostu i siły.

Pracownicy, którzy przenoszą materiały niebezpieczne (wybuchowe, palne, żrące) powinni być przed rozpoczęciem pracy pouczeni o sposobie jej wykonywania o grożącym niebezpieczeństwie.

Pracownikom, którzy przenoszą zespołowo przedmioty o ciężarze ponad 300 kg należy wydać do używania przy pracy pasy, liny lub odpowiedni sprzęt ułatwiający tę pracę i zapewniający jej bezpieczeństwo.

Wszystkie urządzenia pomocnicze do transportu ręcznego jak pochylnie, legary, uchwyty, nosze lub inny sprzęt, powinny być utrzymane w stanie całkowitej sprawności i podlegać okresowej kontroli, dokonywanej przez personel inżynieryjno techniczny zakładu.

Wózki, taczki i inne środki ręcznego transportu kołowego powinny być w stanie pełnej sprawności i używalności i podlegać codziennej kontroli.

Wózki, taczki i inne środki transportu ręcznego kołowego, uszkodzone w czasie pracy, powinny być niezwłocznie wycofane.

Dźwigniki, wciągarki, liny i łańcuchy powinny być w stanie stałej sprawności i podlegać okresowej kontroli.

Przy niewielkich odległościach między miejscem przygotowania materiałów a miejscem ich wbudowania oraz w przypadku  małego zapotrzebowania surowca,   stosowny jest transport ręczny.

Do ręcznego transportu surowca używane są zasadniczo  taczki.

. Z uwagi na uciążliwość i bardzo dużą pracochłonność transport ręczny należy zastępować wszędzie gdzie to jest możliwe, transportem mechanicznym.