INSTRUKCJA BHP

operatora koparko – spycharki

Podstawowe czynności pracownika przed rozpoczęciem pracy :

Operator powinien  :

- Pracę rozpoczynać punktualnie będąc wypoczętym, trzeźwym , właściwie ubranym (kombinezon, buty robocze, okulary przeciwsłoneczne, okulary ochronne, rękawice robocze, nakrycie głowy).

- Wysłuchać informacji od swojego bezpośredniego zwierzchnika na temat zadań w danym dniu roboczym oraz omówić fachowy i bezpieczny przebieg pracy.

- Sprawdzić stan techniczny koparko-spycharki, a między innymi :

a.  działania układów :

- hamulcowego (jego skuteczność ),

- kierowniczego (m.in. luzy ),

- smarowania i chłodzenia (przeciek wody, oleju paliwa ),

- elektrycznego (działania lamp, reflektora, stop, sygnału dźwiękowego itp.),

- zasilania (stan paliwa, działanie gaźnika ),

- układu podnoszenia i spychania (łyżka, lemiesz),

b.  prawidłowość zamocowania kół lub gąsienic,

c.  stan silnika (osprzęt, stan kabli , ich zamocowania ),

d.  stan nadwozia (ewentualne uszkodzenia).

4.  uzupełnić niedobory :

a.   wody w chłodnicy,

b.   oleju,

c.  płynu hamulcowego,

d.  wody destylowanej w akumulatorze,

e.  paliwa w baku,

f.  powietrza w ogumieniu.

5.  Uporządkować kabinę i przygotować się do realizacji pracy.

- Uruchomić koparko-spycharkę i sprawdzić działanie poszczególnych układów zasadniczych,

- Sprawdzić działanie silników.

- Wiedzieć, że koparko-spycharka to maszyna do mechanicznego kopania ziemi , jej ładowania na wywrotki i inne maszyny transportowe , także do spychania ziemi czy np. gruzu na wyznaczone miejsce lub wyrównywania terenu, przez co stwarza określone zagrożenia, przed którymi należy chronić się , obsługując pojazd ze szczególną uwagą.

- Upewnić się, że  uruchomienie koparko-spycharki nie stworzy jakichkolwiek zagrożeń dla siebie lub otoczenia .

- Sprawdzić, czy pojazd posiada wszystkie podstawowe narzędzia, niezbędne do jego eksploatacji (m. in. Klucze, lewarek, śrubokręty, cęgi, młotek itp.) .

- W czasie krótkiej próbnej jazdy dokładnie sprawdzić działanie wszystkich podstawowych mechanizmów, a po stwierdzeniu, że pojazd jest niesprawny, zabezpieczyć go przed ewentualnym uruchomieniem przez osoby postronne; wadliwości koparko-spycharki zgłosić swojemu bezpośredniemu przełożonemu, pojazd przekazać do naprawy, a pracę rozpocząć po upewnieniu się , że usterki zostały usunięte.

Zasadnicze czynności pracownika podczas pracy ;

Kierowca (operator) koparko-spycharki powinien :

- Bezdyskusyjnie stosować się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego podczas przejeżdżania lub manewrowania pojazdem na drogach

- Przy wykonywaniu robót zimnych (kopanie rowów , niwelowanie terenu) wyznaczyć tzw. strefę niebezpieczną i ją oznakować.

- Zapewnić aby ruch środków transportowych przy wykopach, odbywał się poza klinem odłamu gruntu.

- Dbać, aby przy pracach wykonywanych na nasypach, lemiesz koparko-spycharki nie wystawał poza krawędź nasypu.

- Zapewnić aby pojazd był ustawiany w odległości co najmniej 60 cm poza klinem odłamu dla danej kategorii gruntu .

- Przestrzegać zasady, aby przy wjeżdżaniu pojazdu na wzniesienie jego oś napędowa była z tyłu , a przy zjeżdżaniu z przodu,

- Sprawdzić, aby podczas przejazdu pojazdu wysięgnik koparki był w położeniu zgodnym z kierunkiem jazdy, łyżka opuszczona do wysokości 1m ponad terenem, a lemiesz utrzymany na wysokości pozwalającej na bezkolizyjne przejazdy.

- Podczas przerw w pracy (także po zakończeniu pracy) , łyżkę koparki opuszczać na ziemię, podwozie zabloko0wać, zatrzymać silnik, opuścić lemiesz na ziemię, zamknąć kabinę,

- Wykonywać tylko prace zlecone przez swojego bezpośredniego przełożonego .

- Podczas pracy koparko-spycharki, stosować bezpieczne metody przy obsłudze pojazdu i wykonywaniu zadań.

- Zadania wykonywać rzetelnie, zgodnie z instruktażem otrzymanym od swojego bezpośredniego zwierzchnika .

- Zadbać, aby nawet podczas postoju pojazdu miedzy ścianą wykopu a koparko-spycharką nie przebywały żadne osoby.

- Wyładowywaniu urobku z łyżki dokonywać po zatrzymaniu ruchu obrotowego wysięgnika .

- Urobek ładować np. na wywrotkę tak , aby wysokość, z jakiej będzie opuszczany, nie przekraczała 50 cm przy materiałach sypkich, a 25 cm przy kamieniach , nad skrzynią środka transportowego .

- Nie włączać mechanizmu obrotowego wysięgnika przed zakończeniem napełniania łyżki.

- Nie dopuszczać, aby powstały nawisy ziemi podczas wykonywania prac gruntowych.

- Zapewnić, aby w pojeździe były zawsze przechowywane takie przedmioty jak : gaśnica, koc azbestowy, podręczna apteczka, latarka, trójkąt odblaskowy itp. .

- Zachowywać zawsze szczególną ostrożność podczas realizowania pracy, tak koparką , jak i spycharką .

- Każdorazowo, po pracy w deszczu, koniecznie sprawdzić skuteczność działania hamulców.

- Opuszczając pojazd zawsze zabezpieczyć go przed ewentualnym uruchomieniem przez osoby postronne .

- W przypadku zaistnienia uszkodzenia (awarii) pojazdu, stwarzającego zagrożenie dla otoczenia przy dalszym jego eksploatowaniu, pojazd odpowiednio zabezpieczyć, defekt usunąć, a jeżeli jest to niemożliwe , udać się po pomoc, zawiadamiając o tym fakcie swojego bezpośredniego przełożonego.

- Każde polecenie służbowe traktować poważnie, realizować rzetelnie, zgodnie z otrzymanymi wytycznymi, przepisami i zasadami, bezpiecznie, nie stwarzając żadnych zagrożeń dla siebie i otoczenia.

- W przypadku zaistnienia wypadku przy pracy, pozostawić miejsce jego powstania w takim stanie, w jakim wypadek się wydarzył aż do przybycia zespołu powypadkowego, a samemu włączyć się w akcję ratowniczą .

- W razie wątpliwości co do bezpiecznego wykonywania zadań, porozumieć się ze swoim przełożonym.

Czynności zakazane operatorowi koparko – spycharki :

Operatorowi koparko-spycharki zabrania się :

- przechowywać w kabinie lub pod maską silnika (zbiornika) szmat nasyconych benzyną, ropą rozpuszczalnikami , smarami.

- Zasysać ustami paliwa, jak również ustnie przedmuchiwać dysze, rozpylacze, przewody i inne części układu zasilania ; zabrania się również palenia papierosów (fajki) lub korzystania z otwartego ognia (np. świecy) w czasie wykonywania czynności obsługowych przy silniku.

- Dopuszczać do obsługiwania koparko-spycharki przez osoby postronne.

- Parkowania pojazdu w miejscach do tego celu nie przeznaczonych.

- W sposób lekceważący traktować przepisy ruchu drogowego .

- Oddalać się od pojazdu, gdy włączony jest silnik , nie zabezpieczając go przed ewentualnym wykorzystaniem przez osoby postronne .

- Eksploatować pojazd w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem innych odurzeń czy przy złym samopoczuciu.

- Eksploatować koparko-spycharkę niesprawną technicznie .

- Stosować niebezpieczne metody obsługiwania pojazdu.

- Używać koparko-spycharki gdy :

- spadek podłużny gruntu przekracza 300 , a pochylenie poprzeczne  150 9jako koparki),

- spadek podłużny lub pochylenie poprzeczne przekracza 300 (jako spycharki).

- Aby w strefie zagrożenia przebywały osoby postronne.

- Pić alkohol podczas pracy, brać udział w niebezpiecznych „zabawach” czy żartach stwarzając zagrożenie dla siebie i otoczenia.

Czynności pracownika po zakończeniu pracy :

Operator koparko-spycharki powinien :

- Odprowadzić pojazd na miejsce jego stałego garażowania, a jeżeli praca nie została zakończona, pozostawić koparko-spycharkę na miejscu roboczym, odpowiedni ją zabezpieczając przed ewentualnym uruchomieniem przez osoby postronne .

- Rozliczyć się przed swoim bezpośrednim przełożonym z wykonywanej w danym dniu pracy.

- Sprawdzić i upewnić się, że pozostawiony pojazd nie stworzy jakichkolwiek zagrożeń dla otoczenia.

- Zakończyć dzień roboczy zgodnie z obowiązującą dyscypliną.

Uwagi dodatkowe :

Operator koparko-spycharki powinien :

- Zawsze dbać o higienę osobistą i schludny wygląd .

- Dbać o stałą sprawność koparko-spycharki.

- Mieć świadomość że:

- Koparka jako maszyna robocza służy między innymi do odspajania i czerpania (za pomocą łyżki, zbieraka, chwytaka lub innego urządzenia) gruntu, cegieł, gruzu. Kamieni itp. oraz przenoszenia urobku na środki transportowe (np. wywrotki) czy na zwał,

- Spycharka jako maszyna do robót ziemnych służy między innymi do odspajania gruntu i przemieszczania go (przez popychanie) na inne miejsce według ustalonego planu tworząc razem jedno urządzenie , które

podczas eksploatacji powoduje powstawanie określonych zagrożeń, tak

dla operatora, jak też dla otoczenia .

- Pamiętać o tym, że koparko-spycharka może być napędzana silnikiem spalinowym, elektrycznym, a jej mechanizmy napędzane silniczkami spalinowo-elektrycznymi, co wiąże się z określonymi zagrożeniami.

- Wiedzieć że lemiesz przy spycharce może być osadzony (na ramie lub ramionach nastawczych) prostopadle do osi pojazdu lub skośnie, a nastawia się go (podnosi, opuszcza , niekiedy obraca o pewien kąt) za pomocą urządzenia hydraulicznego lub mechanicznego, na co należy zwracać uwagę przy wykonywaniu określonych operacji (wykonywania płytkich wykopów, wyrównywania terenu, zasypywania rowów i wgłębień itp.)

- Przestrzegać zasada i przepisów ujętych w niniejszej instrukcji, gdyż za ich niestosowanie można być pociągniętym do odpowiedzialności.

- W razie wystąpienia sytuacji nie wymienionych wyżej, należy zwrócić się do swojego bezpośredniego przełożonego, omawiając wspólnie realizację niebezpiecznych operacji i czynności, w sposób gwarantujący właściwe i bezpieczne wykonywanie powierzonej pracy.

SKRÓCONA  INSTRUKCJA OBSŁUGI

### M A S Z Y N

Do obowiązków pracownika obsługującego maszynę należy :

- Znać budowę maszyny, konstrukcję zespołów wchodzących w jej skład oraz układ kinetyczno napędowy .

- Znać układ i przeznaczenie wszystkich mechanizmów sterujących dźwigni, wyłączników, przełączników itp.

- Znać szczegółowo instrukcję smarowania.

- Znać przepisy BHP dotyczące ruchu i pracy na maszynie.

Przed przystąpieniem do pracy pracownik zobowiązany jest do :

- Sprawdzenia czy wszystkie zespoły maszyny znajdują się na luzie .

- Uruchomienia maszyny na biegu jałowym.

- Sprawdzenia pracy wszystkich zespołów maszyny bez obciążenia.

- Zawiadomienia bezpośredniego zwierzchnika o zauważonych usterkach.

W czasie pracy maszyny pracownik zobowiązany jest do :

- Śledzenia pracy maszyny, a w szczególności obserwowania wskaźników olejenia, ciśnienia , napięcia i przepływu prądu, obrotów itp. sprawdzenia, czy temperatury poszczególnych zespołów, łożysk, silników utrzymują się w granicach normy, nasłuchiwania czy odgłosy wydawane przez maszynę i  jej zespoły są normalne.

- Zatrzymania maszyny w wypadku zauważenia jakichkolwiek usterek i zawiadomienia o tym swojego bezpośredniego zwierzchnika .

Po zakończeniu pracy pracownik zobowiązany jest :

- Odłączyć maszynę od czynników energetycznych – prądu , wody, gazu itp.

- Wyczyścić maszynę, usunąć wióry , sprzątnąć narzędzia i wyposażenie.

- Naoliwić zewnętrzne części pracującej maszyny (prowadnice, suwaki ).

U w a g i     o g ó l n e   :

- W razie zaniku w sieci czynnika energetycznego należy natychmiast maszynę zatrzymać i odciąć dopływ prądu, gazu, wody itp.

- Pracownik obsługujący daną maszynę odpowiedzialny jest za jej stan techniczny, wyposażenie, prawidłową eksploatację zgodną z przeznaczeniem.

- W razie awarii jakiejkolwiek części maszyny lub wypadku przy pracy, pracownik zobowiązany jest do wyłączenia maszyny i natychmiastowego powiadomienia przełożonego.

I  N  S  T R  U  K  C  J  A     B  H  P

OBOWIĄZUJĄCA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW

Aby uniknąć wypadku każdy zatrudniony pracownik powinien znać i przestrzegać ogólnych przepisów bezpieczeństwa pracy obowiązujących w danym przedsiębiorstwie .

- Zapoznać się z regulaminem pracy, regulaminem dyscypliny pracy i przestrzegać przepisów w nich zawartych.

- Poruszać się po terenie zakładu wyłącznie drogami wyznaczonymi do tego celu, a specjalnie strzec się przy przechodzeniu dróg i torów kolejowych.

- Drogi i przejścia przez hale wydziałowe oraz biegnące obok stanowiska pracy, utrzymać w należytym porządku , nie zarzucać materiałem czy odpadkami.

- Przy niebezpiecznych pracach obowiązkowo używać sprzętu ochrony osobistej jak: okulary ochronne, siatki, maski, zasłony, pasy bezpieczeństwa

- O zauważonym niebezpieczeństwie zagrażającym życiu pracowników niezwłocznie zawiadomić przełożonego.

- Walczyć ze złą organizacją pracy.

- Podejmując pracę na : rusztowaniach, dachach, drabinach, przy zbiornikach pod ciśnieniem, gazach i kwasach, gdzie łatwo o wypadek, należy stosować wszelkie środki ostrożności przed : upadkiem z wysokości, wybuchem , zatruciem lub poparzeniem

- Miejsce pracy oraz powierzone sobie maszyny, urządzenia, narzędzia, przyrządy , utrzymywać w czystości, porządku i stanie zdolnym do pracy. Ewentualne niedomagania oraz przeszkody zgłaszać władzom zwierzchnim (brygadziście, mistrzowi, kierownikowi).

- Przed przystąpieniem do pracy narzędzia i przyrządy zbadać, a uszkodzone oddać na czas do naprawy by zapobiec całkowitemu ich zniszczeniu lub ewentualnemu wypadkowi.

- Zapoznać się z maszyną, narzędziami i urządzeniami technicznymi znajdującymi się na stanowisku pracy oraz przestrzegać bezpiecznych metod pracy na tych maszynach i urządzeniach.

- Używać przyrządów usprawniających i zabezpieczających zgodnie z ich przeznaczeniem; w razie niepewności zwrócić się do bezpośredniego przełożonego

- Szczegółowo znać przepisy BHP dotyczące stanowiska pracy oraz obsługiwanych maszyn i urządzeń.

- Dbać o higienę osobistą i ogólną .

- Przy poruszaniu się po terenie budowy zwrócić uwagę na ruch dźwigów , nie przechodzić pod nimi w momencie przenoszenia ładunków, ani nie zatrzymywać się pod wiszącymi ciężarami.

- Przy pracy na obrabiarkach ściśle stosować się do przepisów BHP tzn. usunąć wystające części ubrania (krawat, szalik ), rękawy mieć opięte lub podwinięte, włosy na głowie zabezpieczyć siatką ochronną.

- W razie wypadku natychmiast udać się do punktu opatrunkowego, a następnie zgłosić wypadek swojemu przełożonemu.

- Aby uniknąć wypadków podczas pracy w zespole, nie działać na własną rękę lecz porozumiewać się z przełożonym.

- Zgłaszać wnioski i uwagi mogące podnieść bezpieczeństwo pracy.

- Utrzymywać porządek i czystość w pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych, szatniach , świetlicy i umywalni .

Pamiętaj, że wypadki przy pracy powodują duże straty gospodarcze i społeczne. W związku z tym dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy w myśl przepisów BHP zabrania się pracownikom  :

- Rozpoczynania i prowadzenia rozmów przy pracy, gdyż to odwraca uwagę od wykonywanych czynności.

- Wywoływania na terenie zakładu awantur i bójek, robienia złośliwych żartów i nietaktownego postępowania ze współpracownikami.

- Rozpoczynania i wykonywania prac , których nie zlecił przełożony.

- Uruchamiania i obsługiwania maszyn innych niż wyznaczone .

- Usuwania istniejących ochron i zabezpieczeń przy maszynach czy innych urządzeniach, oczyszczania maszyn i urządzeń będących w ruchu .

- Przechodzenia pod ciężarami przewożonymi lub zawieszonymi na łańcuchach czy linach (ruch dźwigów ).

- Chodzenia po torach kolejowych . Poruszanie się po torach dozwolone jest tylko pracownikom brygady terenowej i osobom posiadającym specjalne zezwolenie.

- Przechodzenia w drodze do pracy i z pracy przez hale obcych wydziałów z pominięciem dróg wyznaczonych na przejścia .

- Wychodzenia bez potrzeby i zezwolenia na inne wydziały, w których nie jest się zatrudnionym .

- Palenia tytoniu i wchodzenia z niebezpiecznym światłem do pomieszczeń oznaczonych napisem „palenie wzbronione „

- Rzucanie zapałek, niedopałków, plucia na podłogę, zaśmiecania terenu zakładu innymi odpadami.

- Pracowania na wysokości bez zastosowania właściwych zabezpieczeń jak : pasy bezpieczeństwa, zabezpieczone drabiny, rusztowania.

- Czepiania się i wskakiwania na będące w ruchu pojazdy : wagony, samochody, wózki elektryczne, wozy konne itp.

- Jeżdżenia na stopniach wagonów lub parowozu szczególnie w czasie przejazdu przez bramę.

- Siadania na krawędzi skrzyni samochodu, przyczepy, stopniu zderzaka, dyszlu podczas jazdy.

- Przechodzenia pod wagonami lub przez schodki i zderzak8i wagonów.

- Czepiania się wagoników, suwnic i dźwigów będących w ruchu.

- Samodzielnego reperowania uszkodzonych narzędzi i urządzeń. Do tych prac są wyznaczeni specjalni pracownicy.

- Zakładania tarcz szlifierskich nie będąc upoważnionym do tych czynności.

- Dotykania przewodów elektrycznych, gazowych silników i urządzeń nawet gdyby nie znajdowały się w ruchu pod napięciem.

- Spożywania na terenie zakładu pracy napojów alkoholowych oraz przychodzenia do pracy w stanie nietrzeźwym.

- Samodzielnego naprawiania uszkodzonych urządzeń elektrycznych (lamp, kontaktów, wyłączników, przełączników i bezpieczników).Prace te wykonują wezwani elektromonterzy .

- Składowania materiałów w odległości mniejszej niż 1,5 m od wytyczonych dróg i przejść przez hale oraz od torów kolejowych.

- Stosowania niebezpiecznych metod pracy.

- Dźwigania ciężarów ponad 50 kg na jedną osobę oraz 80 kg na dwie osoby.

- Dźwigania ciężarów ponad własne siły. Kobietom i młodocianym nie wolno podnosić i przenosić ciężarów ponad obowiązujące normy.

- Samowolnego wchodzenia na wysokość, wychylania się poza poręcze i balustrady, pozostawiania na górze narzędzi, materiałów itp.

- Pozostawiania zrzucanych pasów na wałkach, pędnicach : założyć pas na haku lub podtrzymać.

- Nakładania i zrzucania pasów rękami podczas ruchu.

- Dotykania pasów, lin , wałów , kół, przyrządów i urządzeń będących w ruchu.

- Zdejmowania ochron siatkowych z lamp przenośnych, szczególnie przy pracach montażowych.

- Staczania beczek i ciężarów bez zachowania niezbędnych środków ostrożności .

- Ładowania wagonów, wagoników, wózków , platform zbyt wysoko lub tak, że środek ciężkości znajdzie się poza śladami kół .

- Stosowania na terenie zakładu szybszego tempa jazdy aniżeli 10 km / godz.

- Rozpędzania wózków i wagoników zwłaszcza przy braku hamulca .

- Pozostawiania niebezpiecznych ścian i dołów przy robotach ziemnych .

Poleca się natomiast aby każdy pracownik :

- Żądał zatrzymania maszyn, silnika względnie wyłączenia pędni z ruchu, kiedy trzeba wykonać rękoma jakiekolwiek czynności w instalacji pędnej lub między maszynami .

- Zabezpieczał maszynę przeznaczoną do naprawy w ten sposób żeby sama nie mogła się włączyć, a także zawieszał znaki ostrzegające, iż tej maszyny nie wolno uruchamiać.

- Dawał wyraźny sygnał przy zatrzymywaniu i uruchamianiu pędu .

- Po usłyszeniu sygnału ostrzegawczego natychmiast usuwał się z zagrożonego miejsca .

- Meldował przełożonym o zauważonych brakach i niedociągnięciach w zakresie BHP na stanowisku pracy .

- Zawiadamiał natychmiast swych zwierzchników o każdym wypadku przy pracy, w drodze do pracy, w czasie powrotu do domu .W razie spóźnionego zgłoszenia dział ubezpieczeń może odmówić wypłaty odszkodowania z powodu przedawnienia .

- Ściśle stosował się do przepisów przeciwpożarowych obowiązujących na terenie danego zakładu pracy .

BHP przy obsłudze betoniarki

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

Pracownik obsługujący betoniarkę powinien :

- Do wykonania powierzonej pracy przystąpić punktualnie, będąc wypoczętym, trzeźwym, właściwie ubranym /odzież robocza musi być czysta, obcisła bez luźno zwisających elementów, włosy przykryte beretem lub czapką, na nogach odpowiednie buty, odporne na masę betonową , na rękach rękawice ochronne  / ;

- Wysłuchać poleceń i instruktażu zawodowego udzielonego przez bezpośredniego przełożonego /mistrza / , dotyczącego bezpiecznego i prawidłowego wykonania otrzymanego zadania /technologia wykonania betonu, rodzaje składników itp. / ;

- Przemyśleć bezpieczny przebieg pracy przy obsłudze betoniarki ;

- Przygotować odpowiednio stanowisko do bezpiecznej obsługi betoniarki /odsunąć zbędne przedmioty, ustawić sito, oczyścić łopatę , podłączyć węże do źródła wody- kranu, ustawić pojemnik na gotowy beton lub taczki do jego przewozu/ ;

- Wszystkie zauważone usterki i zagrożenia na stanowisku pracy lub przy działaniu betoniarki natychmiast zgłosić bezpośredniemu zwierzchnikowi /mistrzowi / celem ich szybkiego usunięcia, a po stwierdzeniu, że zostały zlikwidowane przystąpić do pracy ;

CZYNNOŚCI PRACOWNIKA PRZED URUCHOMIENIEM BETONIARKI

Pracownik obsługujący betoniarkę powinien :

- sprawdzić stan techniczny betoniarki, a miedzy innymi czy :

- podłączenie sprzętu do sieci elektrycznej jest prawidłowe /wykonane przez wysoko kwalifikowanego elektromontera i w jego obecności sprawdzona prawidłowość działania betoniarki /

- miejsce ustawienia betoniarki jest odpowiednio dobrane i zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych

- betoniarka jest poprawnie przygotowana do pracy w porze nocnej /co najmniej odpowiednio oświetlona /

- 2 -

- betoniarka jest prawidłowo uziemiona

- izolacja nie jest uszkodzona

- wyłącznik rozruchowy działa prawidłowo, a bezpieczniki są oryginalne

- Próbnie uruchomić betoniarkę bez obciążenia, sprawdzając jej prawidłowość działania, a po stwierdzeniu, że nie ma żadnych zagrożeń, rozpocząć jej fachową obsługę ;

ZASADNICZE CZYNNOŚCI PRACOWNIKA PODCZAS OBSŁUGI BETONIARKI

Pracownik obsługujący betoniarkę powinien :

- W sposób ciągły obserwować pracę betoniarki;

- Ściśle przestrzegać technologii tworzenia betonu wg obowiązujących zasad i instrukcji;

- Obsługiwać betoniarkę tylko zgodnie z jej DTR /dokumentacją techniczno-- ruchową/;

- Koniecznie używać ochron osobistych, jeżeli zachodzi taka potrzeba w trakcie produkcji betonu lub jego przekładania;

- Przestrzegać zasady , aby swobodne zrzucanie betonu nie przekraczało wysokości 1m ;

- W przypadku zaniku prądu natychmiast zatrzymać betoniarkę;

- W sytuacji , gdy zanik napięcia jest długotrwały, przystąpić do ręcznego usuwania masy betonowej poprzez otworzenie pokrywy /opuszczenie/ i kilkakrotne ręczne obrócenie mieszalnika;

- Dopilnować, aby podczas pracy betoniarki nie zbliżały się do niej osoby postronne;

- Podczas obsługiwania betoniarki koncentrować swoją uwagę wyłącznie na zasadniczych /bezpiecznych/ czynnościach;

- Powierzoną pracę wykonywać dokładnie, zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami, oraz według wskazówek bezpośredniego zwierzchnika /mistrza/ , bezpiecznie, nie stwarzając żadnych zagrożeń dla siebie i współpracowników;

- Każdy zaistniały wypadek przy pracy natychmiast zgłaszać swojemu bezpośredniemu przełożonemu ;

- W razie zaistnienia wypadku przy pracy, pozostawić stanowisko w takim stanie w jakim on nastąpił, aż do czasu przybycia zespołu powypadkowego;

- W razie jakichkolwiek wątpliwości co do wykonania powierzonego zadania wysłuchać wskazówek bezpośredniego przełożonego /mistrza/ oraz dostosować się do otrzymanego  instruktażu i udzielonych poleceń ;

- 3 -

CZYNNOŚCI ZAKAZANE

Pracownikowi obsługującemu betoniarkę zabrania się przede wszystkim :

- uruchamiania betoniarki, jeżeli istnieją jakiekolwiek zagrożenia, lub jest ona niesprawna technicznie;

- Dokonywać naprawy betoniarki we własnym zakresie;

- Zatrzymać betoniarkę z napełnionym mieszalnikiem;

- Wkładać do betoniarki łopatę, pręty, „sztychówkę”, deski itp.

- Obsługiwać betoniarkę niezgodnie z jej DTR;

- Zrzucać beton z wyższej wysokości niż 1m bez użycia odpowiedniej rynny spustowej ;

- Dotykać ręką obracający się wibrator /mieszalnik/ ;

- Dotykać ręką urządzenia i elementy elektryczne, będące aktualnie pod napięciem ;

- Usuwać założone zabezpieczenia ;

- Pozostawić betoniarkę będącą w ruch bez nadzoru ;

- Obsługiwać betoniarkę bez upoważnienia oraz niewłaściwie ubranym i zabezpieczonym ;

- Dopuszczać do obsługi betoniarki osoby nieupoważnione bez wiedzy bezpośredniego przełożonego /mistrza/ ;

- Składować różnego rodzaju materiały, przedmioty i pomoce zbyt blisko betoniarki ;

- Powodować, aby na stanowisku wokół betoniarki było ślisko, mokro, aby obsługa była utrudniona ;

- Pić alkohol , brać udział w „pogawędkach” koleżeńskich, niebezpiecznych zabawach czy żartach ;

- Stosować niebezpieczne metody pracy, stwarzając zagrożenie dla zdrowia i życia swojego i współpracowników ;

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PO ZAK0ŃCZENIU PRACY .

Pracownik obsługujący betoniarkę powinien :

- Wyłączyć betoniarkę po jej całkowitym opróżnieniu z betonu ;

- Odłączyć betoniarkę spod napięcia ;

- Dokładnie oczyścić całą betoniarkę ;

- Uporządkować całe stanowisko pracy, układając używane pomoce i przedmioty na właściwe miejsce ;

- Oczyścić ochrony osobiste i ułożyć je na miejsce stałego składowania ;

- Zabezpieczyć betoniarkę w taki sposób, aby nie było możliwości jej włączenia przez osoby niepowołane, a sama betoniarka nie stwarzała jakichkolwiek zagrożeń ;

- Nie opuszczać stanowiska przed zakończeniem dnia pracy ;

- UWAGI  KOŃCOWE .

Pracownik obsługujący betoniarkę powinien :

- Zawsze dbać o higienę osobistą i schludny wygląd ;

- Dbać o stałą czystość betoniarki i porządek na stanowisku pracy ;

- Szanować powierzone mienie, betoniarkę oraz inne przedmioty przydzielone do wykonywania pracy ;

- Nie stwarzać żadnych zagrożeń dla siebie i współpracowników ;

- Przestrzegać zasady i przepisy ujęte w niniejszej instrukcji, gdyż za ich nie stosowanie może być pociągnięty do odpowiedzialności ;

- Wiedzieć, że w razie zaistnienia sytuacji nie wymienionych w wyżej podanej instrukcji należy bezzwłocznie zwrócić się do bezpośredniego przełożonego /mistrza / o wytyczne dalszego postępowania .

# INSTRUKCJA      B H P

Przy obsłudze wciągarki budowlanej

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRACOWNIKA PRZED ROZPOCZECIEM PRACY

## Pracownik obsługujący wciągarkę budowlana powinien

- Do wykonywania powierzonej pracy /obsługi wciągarki / przystąpić punktualnie, będąc wypoczętym, trzeźwym, właściwie ubranym /odzież musi być czysta, obcisła, bez żadnych luźno zwisających jej elementów, włosy przykryte beretem lub czapką, na nogach odpowiednie do otoczenia buty ochronne, kask i rękawice /;

- Wysłuchać ewentualnego instruktażu zawodowego udzielonego przez swojego bezpośredniego zwierzchnika /mistrza/ oraz poleceń dotyczących pracy w danym dniu;

- Przemyśleć bezpieczny przebieg pracy przy obsłudze wciągarki;

- Przygotować odpowiednie stanowisko do bezpiecznej obsługi wciągarki /porządek na stanowisku pracy, swobodny dostęp do aparatury sterowniczej, ustawione odpowiednio tablice informacyjne i ostrzegawcze / ;

- W okresie zimowym usuwać oblodzenie podłoża wciągarki ;

- Wszystkie zauważone usterki i zagrożenia na stanowisku pracy lub przy działaniu wciągarki natychmiast zgłaszać swojemu bezpośredniemu przełożonemu /mistrzowi / celem ich szybkiego usunięcia a po stwierdzeniu, że zostały usunięte, przystąpić do pracy ;

CZYNNOŚCI PRACOWNIKA PRZED URUCHOMIENIEM WCIĄGARKI

Pracownik obsługujący wciągarkę powinien :

- Sprawdzić stan techniczny wciągarki, między innymi czy :

- przycisk alarmowy oraz urządzenia sterownicze działają poprawnie ;

- zamki / rygle / zabezpieczające przed otwarciem wejścia działają prawidłowo ;

- wciągarka jest uziemiona ;

- nie ma zbędnych przedmiotów na wyciągarce ;

- stan lin jest prawidłowy i są one właściwe dla danego ciężaru -obciążenia

- działanie wyłączników krańcowych jest dobre ;

- Odczytać zapisy dokonane w Książce pracy” wciągarki i wykorzystać do pracy zawarte tam uwagi ;

- Sprawdzić działanie poszczególnych mechanizmów wciągarki przez jej uruchomienie bez obciążenia ;

- Sprawdzić skuteczne działanie hamulca ;

- Wszystkie zauważone zagrożenia natychmiast likwidować ;

- Odsunąć osoby postronne z obszaru działania wciągarki ;

- Na wyraźne zezwolenie swojego bezpośredniego przełożonego rozpocząć obsługę wciągarki ;

ZASADNICZE CZYNNOŚCI PRACOWNIKA PODCZAS OBSŁUGI WCIĄGARKI

Pracownik obsługujący wciągarkę powinien :

- Przed uruchomieniem wciągarki znać ciężar przemieszczanego /podnoszonego materiału, przedmiotu /, aby nie przekroczyć dopuszczalnego udźwigu wciągarki ;

- Przestrzegać zasady, aby podczas ruchu wciągarki nie stać pod tym urządzeniem a także aby nie znajdowały się tam osoby postronne ;

- W sposób ciągły obserwować pracę wciągarki ;

- Wciągarkę obsługiwać tylko zgodnie z jej DTR /dokumentacją techniczno – ruchową / ;

- W  przypadku zaniku prądu wciągarkę natychmiast zatrzymać /wyłączyć /;

- Powodować, aby podczas ruchu wciągarki nie zbliżały się do niej osoby postronne ;

- Podczas obsługiwania wciągarki koncentrować całą swoją uwagę na zasadach /bezpiecznych/ czynnościach i nie wykonywać żadnych innych prac.

- Przed wprowadzeniem do kabiny /na platformę/ pojemnika lub wózka z materiałami budowlanymi sprawdzić czy ich gabaryty mieszczą się na platformie oraz czy ich ciężar globalny nie przekracza udźwigu dopuszczalnego wciągarki ;

- Dopilnować aby wózek z materiałami budowlanymi wjeżdżał na platformę y przodem, zachowując bezpieczną odległość między wózkiem a brzegami platformy ;

- Powierzoną pracę obsługi wciągarki wykonywać dokładnie, bezpiecznie, nie stwarzając żadnych zagrożeń dla siebie i współpracowników .

- Każdy zaistniały wypadek przy pracy natychmiast zgłaszać swojemu bezpośredniemu zwierzchnikowi .

- W razie zaistnienia wypadku przy pracy pozostawić stanowisko w takim stanie, w jakim on nastąpił, aż do czasu przybycia zespołu powypadkowego .

- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do bezpiecznego wykonania powierzonego zadania /obsługi wciągarki / wysłuchać wskazówek swojego bezpośredniego zwierzchnika /mistrza / oraz dostosować się do otrzymanego instruktażu i udzielonych poleceń .

CZYNNOŚCI ZAKAZANE PRACOWNIKOWI OBSŁUGUJĄCEMU WCIĄGARKĘ

Pracownikowi obsługującemu wciągarkę zabrania się przede wszystkim :

- W czasie obsługi wciągarki wykonywać inne prace .

- Opuszczać stanowisko pracy bez uzasadnionych powodów , bez wiedzy i zgody swojego bezpośredniego przełożonego /mistrza/ .

- Zezwalać na obsługiwanie wciągarki osobom nieupoważnionym.

- Wciąganie ładunków /towarów lub pracowników / o ciężarze większym od dopuszczalnego .

- Dokonywać naprawy wciągarki a szczególnie podczas jej pracy .

- Używania przycisku alarmowego w innych przypadkach niż sytuacjach krytyczna /alarmowa/ .

- Uruchamiania wciągarki, jeżeli istnieją jakiekolwiek zagrożenia lub jest ona niesprawna .

- Zezwalać , aby podczas pracy wyciągarki /wciągania lub opuszczania/ pracownicy w kabinie /na platformie/ palili papierosy .

- Uruchamiać wciągarkę, jeżeli przemieszczany7 ładunek nie jest odpowiednio umocowany .

- Obsługiwać wciągarkę nie zgodnie z jej DTR /dokumentacją techniczno- ruchową /.

- Dotykać ręką obracające się mechanizmy lub liny .

- Dotykać ręką urządzenia elektryczne aktualnie będące pod napięciem .

- Usuwać napisy informacyjne i ostrzegawcze z wyciągarki .

- Pozostawiać wciągarkę będącą w ruch u bez nadzoru .

- Obsługiwać wciągarkę bez odpowiedniego przeszkolenia i uprawnień .

- Składować różnego rodzaju przedmioty i materiały zbyt blisko wciągarki .

- Powodować aby wokół wciągarki teren był śliski, mokry, nierówny, zatarasowany, a obsługa była utrudniona .

- Pić alkohol , brać udział w „pogawędkach” koleżeńskich, niebezpiecznych zabawach czy żartach .

- Stosować niebezpieczne metody pracy, stwarzając zagrożenie dla zdrowia i życia swojego lub współpracowników.

ELEMENTARNE CZYNNOŚCI PRACOWNIKA PO ZAKOŃCZENIU PRACY

Pracownik obsługujący wciągarkę powinien :

- Wyłączyć wciągarkę sprowadzając ją do parteru .

- Dokładnie uporządkować kabinę /platformę/ wyciągarki .

- Odnotować w „książce pracy” swoje uwagi i spostrzeżenia dotyczące pracy

lub mankamentów zauważonych podczas obsługi wciągarki.

- Przyciski sterownicze pozostawić w położeniu wyjściowym a główny wyłącznik wyłączyć .

- Zabezpieczyć wciągarkę w taki sposób, aby nie było możliwości jej włączenia przez osoby niepowołane a sama wciągarka nie stwarzała jakichkolwiek zagrożeń .

- Nie opuszczać stanowiska przed zakończeniem dnia pracy .

UWAGI  DODATKOWE

Pracownik obsługujący wciągarkę powinien :

- Zawsze dbać o higienę osobistą i schludny wygląd .

- Dbać o stałą czystość wciągarki .

- Szanować powierzoną wciągarkę oraz przedmioty przydzielone do jej obsługi .

- Nie stwarzać żadnych zagrożeń dla siebie i otoczenia .

- Przestrzegać zasady i przepisy ujęte w niniejszej instrukcji, gdyż za ich niestosowanie pracownik może być pociągnięty do odpowiedzialności .

- Wiedzieć , że w razie zaistnienia sytuacji nie wymienionych w wyżej podanej instrukcji, należy zwrócić się do swojego bezpośredniego przełożonego /mistrza/ o wytyczne co do dalszego postępowania .

Wersja pełna

# INSTRUKCJA      B H P

Przy obsłudze wciągarki budowlanej

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRACOWNIKA PRZED ROZPOCZECIEM PRACY

## Pracownik obsługujący wciągarkę budowlana powinien

- Do wykonywania powierzonej pracy /obsługi wciągarki / przystąpić punktualnie, będąc wypoczętym, trzeźwym, właściwie ubranym /odzież musi być czysta, obcisła, bez żadnych luźno zwisających jej elementów, włosy przykryte beretem lub czapką, na nogach odpowiednie do otoczenia buty ochronne, kask i rękawice /;

- Wysłuchać ewentualnego instruktażu zawodowego udzielonego przez swojego bezpośredniego zwierzchnika /mistrza/ oraz poleceń dotyczących pracy w danym dniu;

- Przemyśleć bezpieczny przebieg pracy przy obsłudze wciągarki;

- Przygotować odpowiednie stanowisko do bezpiecznej obsługi wciągarki /porządek na stanowisku pracy, swobodny dostęp do aparatury sterowniczej, ustawione odpowiednio tablice informacyjne i ostrzegawcze / ;

- W okresie zimowym usuwać oblodzenie podłoża wciągarki ;

- Wszystkie zauważone usterki i zagrożenia na stanowisku pracy lub przy działaniu wciągarki natychmiast zgłaszać swojemu bezpośredniemu przełożonemu /mistrzowi / celem ich szybkiego usunięcia a po stwierdzeniu, że zostały usunięte, przystąpić do pracy ;

CZYNNOŚCI PRACOWNIKA PRZED URUCHOMIENIEM WCIĄGARKI

Pracownik obsługujący wciągarkę powinien :

- Sprawdzić stan techniczny wciągarki, między innymi czy :

- przycisk alarmowy oraz urządzenia sterownicze działają poprawnie ;

- zamki / rygle / zabezpieczające przed otwarciem wejścia działają prawidłowo ;

- wciągarka jest uziemiona ;

- nie ma zbędnych przedmiotów na wyciągarce ;

- stan lin jest prawidłowy i są one właściwe dla danego ciężaru -obciążenia

- działanie wyłączników krańcowych jest dobre ;

- Odczytać zapisy dokonane w Książce pracy” wciągarki i wykorzystać do pracy zawarte tam uwagi ;

- Sprawdzić działanie poszczególnych mechanizmów wciągarki przez jej uruchomienie bez obciążenia ;

- Sprawdzić skuteczne działanie hamulca ;

- Wszystkie zauważone zagrożenia natychmiast likwidować ;

- Odsunąć osoby postronne z obszaru działania wciągarki ;

- Na wyraźne zezwolenie swojego bezpośredniego przełożonego rozpocząć obsługę wciągarki ;

ZASADNICZE CZYNNOŚCI PRACOWNIKA PODCZAS OBSŁUGI WCIĄGARKI

Pracownik obsługujący wciągarkę powinien :

- Przed uruchomieniem wciągarki znać ciężar przemieszczanego /podnoszonego materiału, przedmiotu /, aby nie przekroczyć dopuszczalnego udźwigu wciągarki ;

- Jeżeli wciągarka jest przystosowana do transportu towarowo-osobowego , to przestrzegać zasady, aby nie przemieszczać towaru razem z pracownikami

- Przestrzegać zasady, aby podczas ruchu wciągarki nie stać pod tym urządzeniem a także aby nie znajdowały się tam osoby postronne ;

- W sposób ciągły obserwować pracę wciągarki ;

- Wciągarkę obsługiwać tylko zgodnie z jej DTR /dokumentacją techniczno – ruchową / ;

- W  przypadku zaniku prądu wciągarkę natychmiast zatrzymać /wyłączyć /;

- Powodować, aby podczas ruchu wciągarki nie zbliżały się do niej osoby postronne ;

- Podczas obsługiwania wciągarki koncentrować całą swoją uwagę na zasadach /bezpiecznych/ czynnościach i nie wykonywać żadnych innych prac.

- Przed wprowadzeniem do kabiny /na platformę/ pojemnika lub wózka z materiałami budowlanymi sprawdzić czy ich gabaryty mieszczą się w kabinie oraz czy ich ciężar globalny nie przekracza udźwigu dopuszczalnego wciągarki ;

- Dopilnować aby wózek z materiałami budowlanymi wjeżdżał do kabiny przodem, zachowując bezpieczną odległość między wózkiem a ścianą kabiny;

- Przy przewożeniu /wciąganiu lub opuszczaniu/ pracowników wciągarką pouczyć ich, aby zachowali bezpieczną odległość od ściany szybu;

- Zachować czystość kabiny w sposób ciągły ;

- W przypadku niemożności zatrzymania wciągarki przy nacisku odpowiedniego przycisku sterowniczego natychmiast wyłączyć wyłącznik główny ;

- W zależności od charakteru pracy i przystosowania wciągarki dopilnować aby był przy niej zawieszony napis informacyjny, np. „Wciągarka towarowa , Udźwig... Przewóz pracowników wzbroniony” lub „Wyciągarka towarowo – osobowa Udźwig....” .

- Powierzoną pracę obsługi wciągarki wykonywać dokładnie, zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami oraz według wskazówek swojego bezpośredniego przełożonego /mistrza/ , bezpiecznie, nie stwarzając żadnych zagrożeń dla siebie i współpracowników .

- Każdy zaistniały wypadek przy pracy natychmiast zgłaszać swojemu bezpośredniemu zwierzchnikowi .

- W razie zaistnienia wypadku przy pracy pozostawić stanowisko w takim stanie, w jakim on nastąpił, aż do czasu przybycia zespołu powypadkowego .

- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do bezpiecznego wykonania powierzonego zadania /obsługi wciągarki / wysłuchać wskazówek swojego bezpośredniego zwierzchnika /mistrza / oraz dostosować się do otrzymanego instruktażu i udzielonych poleceń .

CZYNNOŚCI ZAKAZANE PRACOWNIKOWI OBSŁUGUJĄCEMU WCIĄGARKĘ

Pracownikowi obsługującemu wciągarkę zabrania się przede wszystkim :

- W czasie obsługi wciągarki wykonywać inne prace .

- Opuszczać stanowisko pracy bez uzasadnionych powodów , bez wiedzy i zgody swojego bezpośredniego przełożonego /mistrza/ .

- Zezwalać na obsługiwanie wciągarki osobom nieupoważnionym.

- Wciąganie ładunków /towarów lub pracowników / o ciężarze większym od dopuszczalnego .

- Dokonywać naprawy wciągarki a szczególnie podczas jej pracy .

- Używania przycisku alarmowego w innych przypadkach niż sytuacjach krytyczna /alarmowa/ .

- Uruchamiania wciągarki, jeżeli istnieją jakiekolwiek zagrożenia lub jest ona niesprawna .

- Zezwalać , aby podczas pracy wyciągarki /wciągania lub opuszczania/ pracownicy w kabinie /na platformie/ palili papierosy .

- Uruchamiać wciągarkę, jeżeli przemieszczany7 ładunek nie jest odpowiednio umocowany .

- Obsługiwać wciągarkę nie zgodnie z jej DTR /dokumentacją techniczno- ruchową /.

- Dotykać ręką obracające się mechanizmy lub liny .

- Dotykać ręką urządzenia elektryczne aktualnie będące pod napięciem .

- Usuwać napisy informacyjne i ostrzegawcze z wyciągarki .

- Pozostawiać wciągarkę będącą w ruch u bez nadzoru .

- Obsługiwać wciągarkę bez odpowiedniego przeszkolenia i uprawnień .

- Składować różnego rodzaju przedmioty i materiały zbyt blisko wciągarki .

- Powodować aby wokół wciągarki teren był śliski, mokry, nierówny, zatarasowany, a obsługa była utrudniona .

- Pić alkohol , brać udział w „pogawędkach” koleżeńskich, niebezpiecznych zabawach czy żartach .

- Stosować niebezpieczne metody pracy, stwarzając zagrożenie dla zdrowia i życia swojego lub współpracowników.

ELEMENTARNE CZYNNOŚCI PRACOWNIKA PO ZAKOŃCZENIU PRACY

Pracownik obsługujący wciągarkę powinien :

- Wyłączyć wciągarkę sprowadzając ją do parteru .

- Dokładnie uporządkować kabinę /platformę/ wyciągarki .

- Odnotować w „książce pracy” swoje uwagi i spostrzeżenia dotyczące pracy lub mankamentów zauważonych podczas obsługi wciągarki.

- Przyciski sterownicze pozostawić w położeniu wyjściowym a główny wyłącznik wyłączyć .

- Zabezpieczyć wciągarkę w taki sposób, aby nie było możliwości jej włączenia przez osoby niepowołane a sama wciągarka nie stwarzała jakichkolwiek zagrożeń .

- Nie opuszczać stanowiska przed zakończeniem dnia pracy .

UWAGI  DODATKOWE

Pracownik obsługujący wciągarkę powinien :

- Zawsze dbać o higienę osobistą i schludny wygląd .

- Dbać o stałą czystość wciągarki .

- Szanować powierzoną wciągarkę oraz przedmioty przydzielone do jej obsługi .

- Nie stwarzać żadnych zagrożeń dla siebie i otoczenia .

- Przestrzegać zasady i przepisy ujęte w niniejszej instrukcji, gdyż za ich niestosowanie pracownik może być pociągnięty do odpowiedzialności .

- Wiedzieć , że w razie zaistnienia sytuacji nie wymienionych w wyżej podanej instrukcji, należy zwrócić się do swojego bezpośredniego przełożonego /mistrza/ o wytyczne co do dalszego postępowania .

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZAGĘSZCZARKI GRUNTU typ ZGS – 20

Zagęszczarka typ ZGS-20  jest przeznaczona do prac przy budowie i naprawie nawierzchni dróg, przy układaniu chodników, parkingów, placów, boisk, przy zagęszczaniu wąskich wykopów, w budownictwie przemysłowym i hydrotechnicznym. Poprzez zastosowanie specjalnej płyty elastomerowej istnieje możliwość wyrównywania bruku oraz kostki betonowej .

1.   Obsługa zagęszczarki

- Konstrukcja zagęszczarki umożliwia jej ciągłą bezawaryjną pracę w ciągu całej zmiany roboczej ,

- Zakres obowiązków obsługi :

- przygotowanie zagęszczarki do pracy,

- obsługa zagęszczarki w czasie pracy ,

- zabezpieczenie zagęszczarki po pracy ,

- nadzór nad stanem technicznym oraz konserwacja zagęszczarki ,

- dokonywanie przeglądów ,

2.   Warunki pierwszego uruchomienia :

- uzupełnić stan paliwa w zbiorniku ,

- przekręcić pokrętło wyłącznika zapłonu w pozycję „I”- włączone ,

- otworzyć dopływ paliwa ze zbiornika za pomocą dźwigni dolnej ,

- włączyć ssanie za pomocą dźwigni górnej,

- uruchomić silnik przez pociągnięcie rączki rozrusznika ,

- po uruchomieniu silnika ssanie wyłączyć

3.   Przygotowanie zagęszczarki do pracy :

- sprawdzić napięcie paska klinowego (dopuszczalne ugięcie pod naciskiem kciuka 10 mm ),

- sprawdzić stan połączeń śrubowych ,

- przygotować silnik do pracy

4. Obsługa zagęszczarki .

- Zabrania się pracować maszyną przy innej częstotliwości wibracji niż wynikającej z obrotów nominalnych silnika . Obroty te są fabrycznie ustawione na 3600 obr/min , ograniczone od góry i zaplombowane . Zmiana częstotliwości grozi uszkodzeniem maszyny a nawet utratą zdrowia .

b   Pracownik obsługujący maszynę powinien posiadać ochronniki słuchu o

skuteczności wytłumiania dźwięku powyżej 10 dB

c.   Uzupełnianie stanu paliwa jest dozwolone tylko przy zatrzymanym silniku

#### U W A G A

Osoby obsługujące zagęszczarkę powinny podlegać obowiązkowym okresowym badaniom lekarskim.

5.   Obsługa zagęszczarki po pracy .

Operator po zakończonej pracy powinien :

- zatrzymać zagęszczarkę ,

- zatrzymać silnik,

- oczyścić zagęszczarkę ,

- sprawdzić czy nie jest uszkodzona ,

- zabezpieczyć przed działaniem warunków atmosferycznych przed niepożądanymi osobami,

- sprawdzić stan oleju w silniku i ew. uzupełnić ,

- sprawdzić stan filtra powietrznego i ew, wyczyścić ,

#### U W A G A

Przy wszelkiego rodzaju zabiegach konserwacyjnych, przeglądach czy remontach należy używać części i materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez producenta .

6.   Transport .

W czasie transportu maszyny między budowami należy przewozić zagęszczarkę , w sposób całkowicie zabezpieczający ją przed działaniem warunków atmosferycznych . Magazyn powinien być suchy a maszyna na okres magazynowania zabezpieczona przed korozją .

#### U W A G A !

Nie wolno podnosić maszyny za elementy wibroizolatorów. Grozi to uszkodzeniem maszyny, a nawet kalectwem .

7.   Zalecenia ogólne :

- Do obsługi zagęszczarki może być dopuszczony tylko przeszkolony operator ,

- Zabrania się dokonywania na uruchomionej zagęszczarce jakichkolwiek zabiegów konserwacyjnych .

- Do wszelkich prac przy zagęszczarce należy używać właściwych narzędzi i w dobrym stanie ,

- W trakcie przerw w pracy i po jej zakończeniu należy bezwzględnie zamykać kurek dopływu paliwa !

- Ze względu na możliwość uszkodzenia maszyny nie należy jej uruchamiać w temperaturach otoczenia poniżej O0 lub powyżej + 40 0 C