# INSTRUKCJA  BHP

MONTER PŁYT K-G

- Przed przystąpieniem do pracy pracownik powinien zapoznać się z warunkami panującymi w pomieszczeniach, gdzie będą wykonywane prace remontowo budowlane.

- Do pracy powinny być wykorzystywane wyłącznie drabiny przystawne i rozstawne, które posiadają odpowiedni atest i dokumentację DTR.

- Praca powinna być wykonywana, przez co najmniej dwie osoby, tak, aby jedna zabezpieczała drugą i przytrzymywała montowaną płytę kartonowo-gipsową.

- Podczas prac związanych z montowaniem sufitu praca powinna być wykonywana, przez co najmniej trzy osoby.

- Podczas docinania elementów z płyt kartonowo-gipsowych pracownik powinien zachować szczególną ostrożność przed zranieniem i skaleczeniem. Do docinania płyt należy używać wyłącznie przeznaczonych do tego celu noży i innych przyrządów

- Niedopuszczalne jest wykonywanie prac z różnego rodzaju stołów, krzeseł. Pod drabiną oraz w jej sąsiedztwie nie mogą znajdować się inne przedmioty, które spowodować mogą zagrożenie przewrócenia się lub upadku.

- Podczas prac wykończeniowych np. szlifowania – pracownik powinien stosować indywidualne ochrony dróg oddechowych – maski przeciwpyłowe i okulary ochronne.

- Podłoga w pomieszczeniach, w których wykonuje się remont powinna być wolna, nie zastawiona innym sprzętem oraz materiałami niewykorzystywanymi w pracach remontowych.

- Każdy wypadek przy pracy należy niezwłocznie zgłosić przełożonemu, a miejsce wypadku zabezpieczyć do chwili przybycia komisji powypadkowej.

opracował: