INSTRUKCJA BHP

PRZY WYKONYWANIU ROBÓT DEKARSKICH

l. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Prace dekarskie może wykonywać pracownik,
który:

a) posiada kwalifikacje budowlane, a ponadto został przeszkolony w zakresie prac dekarskich i prac na wysokości,

b) ma dobry stan zdrowia pozwalający na wykonywanie prac na wysokości, na
podstawie badań lekarskich,

c) ukończył 18 lat.

2. Pracę należy wykonywać ubranym w odzież roboczą, buty robocze o spodach antypoślizgowych,  rękawice robocze, fartuch, hełm ochronny oraz w razie potrzeby okulary ochronne, a twarz i ręce chronić wazeliną.

# II. OGÓLNE WARUNKI ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE PRACY

1. Przed przystąpieniem do pracy zapoznać się z zakresem robót i miejscem pracy.

2.  Miejsce przeznaczone do ustawienia kotła wyrównać i oczyścić z łatwo palnych materiałów.

3. Zapas masy bitumicznej do podgrzania ułożyć 5 m od kotła.

4. Ustawić kocioł do podgrzewania masy bitumicznej w odległości nie mniejszej niż 25 m od budynków drewnianych i nie mniejszej niż 10 m od składów materiałów.

5. Sprawdzić czy kocioł ma dobrze działającą pokrywę.

6. Kocioł napełniać tylko do 3/4 jego wysokości.

7. Nie pozostawiać podgrzewanego kotła bez nadzoru.

8. Rozgrzewać masę powoli, do uzyskania płynności, max. do 200°C.

9. Naczynie do przenoszenia masy napełniać tylko do 3/4 jego wysokości.

10. Masę przenosić tylko w suchych naczyniach.

11 W przypadku zapalenia się masy - do gaszenia używać tylko piasku lub piany gaśniczej.

12. Przy pracach powyżej 2m stosować zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości.

13. Transportować masę oraz inne materiały dekarskie powyżej jednej kondygnacji przy pomocy bloczków, wciągników itp.

14. W miejscu podawania i przenoszenia lepiku umieścić wywieszki ostrzegające przechodniów.

15. W sposób pewny zabezpieczać się przed wypadkiem.

16 W razie konieczności układać na dachach przenośne mostki zabezpieczające.

17. . Zabezpieczać materiały składowane na dachu przed spadnięciem.

III. ZABRANIA SIĘ

1. Stosowania do rozcieńczania mas izolacyjnych używanych na zimno, benzyny

etylizowanej lub benzenu.

2. Przenoszenia naczyń z lepikiem o łącznej masie większej niż 25 kg.

3. Wykonywania prac na wysokości bez zabezpieczenia.

4. Wchodzenia na dach po zewnętrznych elementach rusztowań.

5. Dopuszczania do prac na wysokości osób nie posiadających zezwolenia.

6. Gaszenia palącej się masy wodą.

IV. PO ZAKOŃCZENIU PRACY NALEŻY

1. Wygasić ogień pod kotłem.

2. Pozostałe materiały złożyć na wyznaczonym miejscu.

3. Uprzątnąć stanowisko pracy z odpadów pozostałych po pracy.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku złego samopoczucia pracownik nie powinien wykonywać pracy na

wysokości.

2. W razie wypadku przy pracy należy niezwłocznie poinformować przełożonego,

a stanowisko pracy pozostawić w stanie jak w chwili wypadku.

3. W razie wątpliwości co do zachowania warunków bezpieczeństwa przy wykonywaniu
     powierzonych czynności, pracownik ma prawo przerwać pracę i zwrócić się do

przełożonego w celu wyjaśnienia sytuacji.

4. Należy przestrzegać zasad i przepisów ujętych w niniejszej instrukcji, gdyż za nie stosowanie ich można zostać ukaranym.

Opracował:

Zatwierdzam: