INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZAGĘSZCZARKI GRUNTU typ ZGS – 20

Zagęszczarka typ ZGS-20  jest przeznaczona do prac przy budowie i naprawie nawierzchni dróg, przy układaniu chodników, parkingów, placów, boisk, przy zagęszczaniu wąskich wykopów, w budownictwie przemysłowym i hydrotechnicznym. Poprzez zastosowanie specjalnej płyty elastomerowej istnieje możliwość wyrównywania bruku oraz kostki betonowej .

1.   Obsługa zagęszczarki

- Konstrukcja zagęszczarki umożliwia jej ciągłą bezawaryjną pracę w ciągu całej zmiany roboczej ,

- Zakres obowiązków obsługi :

- przygotowanie zagęszczarki do pracy,

- obsługa zagęszczarki w czasie pracy ,

- zabezpieczenie zagęszczarki po pracy ,

- nadzór nad stanem technicznym oraz konserwacja zagęszczarki ,

- dokonywanie przeglądów ,

2.   Warunki pierwszego uruchomienia :

- uzupełnić stan paliwa w zbiorniku ,

- przekręcić pokrętło wyłącznika zapłonu w pozycję „I”- włączone ,

- otworzyć dopływ paliwa ze zbiornika za pomocą dźwigni dolnej ,

- włączyć ssanie za pomocą dźwigni górnej,

- uruchomić silnik przez pociągnięcie rączki rozrusznika ,

- po uruchomieniu silnika ssanie wyłączyć

3.   Przygotowanie zagęszczarki do pracy :

- sprawdzić napięcie paska klinowego (dopuszczalne ugięcie pod naciskiem

kciuka 10 mm ),

- sprawdzić stan połączeń śrubowych ,

- przygotować silnik do pracy

4. Obsługa zagęszczarki .

- Zabrania się pracować maszyną przy innej częstotliwości wibracji niż wynikającej z obrotów nominalnych silnika . Obroty te są fabrycznie ustawione na 3600 obr/min , ograniczone od góry i zaplombowane . Zmiana częstotliwości grozi uszkodzeniem maszyny a nawet utratą zdrowia .

b   Pracownik obsługujący maszynę powinien posiadać ochronniki słuchu o

skuteczności wytłumiania dźwięku powyżej 10 dB

c.   Uzupełnianie stanu paliwa jest dozwolone tylko przy zatrzymanym silniku

#### U W A G A

Osoby obsługujące zagęszczarkę powinny podlegać obowiązkowym okresowym badaniom lekarskim.

5.   Obsługa zagęszczarki po pracy .

Operator po zakończonej pracy powinien :

- zatrzymać zagęszczarkę ,

- zatrzymać silnik,

- oczyścić zagęszczarkę ,

- sprawdzić czy nie jest uszkodzona ,

- zabezpieczyć przed działaniem warunków atmosferycznych przed niepożądanymi osobami,

- sprawdzić stan oleju w silniku i ew. uzupełnić ,

- sprawdzić stan filtra powietrznego i ew, wyczyścić ,

#### U W A G A

Przy wszelkiego rodzaju zabiegach konserwacyjnych, przeglądach czy remontach należy używać części i materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez producenta .

6.   Transport .

W czasie transportu maszyny między budowami należy przewozić zagęszczarkę , w sposób całkowicie zabezpieczający ją przed działaniem warunków atmosferycznych . Magazyn powinien być suchy a maszyna na okres magazynowania zabezpieczona przed korozją .

#### U W A G A !

Nie wolno podnosić maszyny za elementy wibroizolatorów. Grozi to uszkodzeniem maszyny, a nawet kalectwem .

7.   Zalecenia ogólne :

- Do obsługi zagęszczarki może być dopuszczony tylko przeszkolony operator ,

- Zabrania się dokonywania na uruchomionej zagęszczarce jakichkolwiek zabiegów konserwacyjnych .

- Do wszelkich prac przy zagęszczarce należy używać właściwych narzędzi i w dobrym stanie ,

- W trakcie przerw w pracy i po jej zakończeniu należy bezwzględnie zamykać kurek dopływu paliwa !

- Ze względu na możliwość uszkodzenia maszyny nie należy jej uruchamiać w temperaturach otoczenia poniżej O0 lub powyżej + 40 0 C

# INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE

# ZAGĘSZCZARKI GRUNTU

- Zakres i warunki stosowania zagęszczarki.

Zagęszczarka jest przeznaczona do prac przy naprawianiu nawierzchni dróg, przy układaniu chodników, parkingów, placów, boisk, przy zagęszczaniu wąskich wykopów w budownictwie przemysłowym i hydrotechnicznym. Z uwagi na duży spadek wydajności i skuteczności, niecelowe jest stosowanie jej, gdy udział frakcji iłowej przekracza 10 % i udział frakcji pyłowej jest większy niż 30 %. Poprzez zastosowanie specjalnej płyty elastomerowej, która stanowi dodatkowe wyposażenie, istnieje możliwość wyrównywania bruku i kostki betonowej.

Zakres pracy maszyny winien mieścić się w granicach -10ºC do +40ºC.

- Uwagi ogólne.

- Do wykonywania pracy na zagęszczarce może być upoważniony pracownik zapoznany przez przełożonego z obsługą i działaniem zagęszczarki.

- Pracę na zagęszczarce może wykonywać tylko osoba, która posiada dobry stan  zdrowia potwierdzony świadectwem lekarskim i ukończyła 18 lat.

- Do pracy należy przystąpić wypoczętym, trzeźwym i ubranym w odzież roboczą.

- Podstawowe czynności przed rozpoczęciem pracy.

- Zapoznać się z DTR obsługiwanego urządzenia – niezgodna z zaleceniami eksploatacja może doprowadzić do trwałego uszkodzenia maszyny a nawet do utraty zdrowia.

- Przygotować ochronniki słuchu o skuteczności wytłumiania dźwięku powyżej 10 dB.

- Dokonać zewnętrznych oględzin maszyny.

- Sprawdzić napięcie pasków klinowych (dopuszczalne ugięcie do 10 mm).

- Sprawdzić stan połączeń śrubowych

- Uzupełnić stan paliwa w zbiorniku i przygotować silnik do pracy.

- Zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast swojemu przełożonemu.

- Obsługa zagęszczarki.

- Po uruchomieniu silnika należy dokonać w krótkim czasie zmiany liczby obrotów od biegu luzem do uruchomienia mechanizmu wibracji, aby nie spowodować zagrzania się sprzęgła.

Zabrania się pracować maszyną przy innej częstotliwości wibracji niż wynikającej z obrotów nominalnych silnika. Obroty te są fabrycznie ograniczone, zabezpieczone i zaplombowane.

- W celu zatrzymania zagęszczarki należy dźwignią gazu zmniejszyć obroty, aż do wyłączenia sprzęgła i zatrzymania maszyny.

- W celu zatrzymania silnika, należy wyłączyć wyłącznik zapłonu i zamknąć dopływ paliwa.

Uzupełnianie stanu paliwa jest dozwolone tylko przy zatrzymanym silniku.

- Operator po zakończeniu pracy powinien wykonać następujące czynności:

- zatrzymać zagęszczarkę,		b)	zatrzymać silnik,

- oczyścić zagęszczarkę,	d)	sprawdzić jej stan techniczny,

- zabezpieczyć zagęszczarkę przed działaniem warunków atmosferycznych i tak, aby niepowołane osoby nie mogły nie mogły uruchomić maszyny,

- sprawdzić stan oleju w silniku, ewentualnie uzupełnić.

- Przechowywanie.

Zagęszczarka powinna być przechowywana w magazynach suchych pod dachem w sposób całkowicie zabezpieczający ją przed działaniem warunków atmosferycznych. Na okres magazynowania powinna być zakonserwowana przed korozją.

- Uwagi końcowe

- Zabrania się dokonywania na uruchomionej zagęszczarce jakichkolwiek zabiegów konserwacyjnych.

- Przy wszelkiego rodzaju zabiegach konserwacyjnych, przeglądach czy remontach należy używać części i materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez producenta.

- Przy prowadzeniu robót na wolnym powietrzu o średniodobowej temperaturze w ciągu roku poniżej +10ºC, pracownicy obsługujący maszynę powinni mieć do dyspozycji do okresowego ogrzewania pomieszczenie o temperaturze powietrza powyżej +20ºC i prędkości ruchu powietrza nie większej niż 0,3 m/s.

- W trakcie przerw w pracy oraz po jej zakończeniu należy bezwzględnie zamykać korek dopływu paliwa.

- Ze względu na poziom drgań na rękojeści maksymalny czas nieprzerwanej pracy jednej osoby w ciągu zmiany roboczej wynosi :

220 min - zagęszczarka ZGS 12 , a z płytą elastomerową na kostce brukowej 24 min.

35 min -  zagęszczarka ZGS 10 , a z płytą elastomerową na kostce brukowej 30 min.

W innego typu urządzeniach zgodnie z warunkami określonymi w DTR.