INSTRUKCJA BHP

RĘCZNA KRAJARKA

DO WYCINANIA WYKROJÓW

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY.

- Krajarka ręczna  powinna być obsługiwana przez pracownika, który ukończył osiemnaście lat,

posiada dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim o braku

przeciwwskazań do wykonywania pracy oraz został przeszkolony w zakresie

bhp.

- Przed przystąpieniem do wykonywania pracy przy użyciu krajarki ręcznej  należy sprawdzić jej stan techniczny  i usunąć ewentualne usterki.

- Zabrania się kategorycznie obsługi krajarki ręcznej przez pracowników młodocianych oraz pracowników nie posiadających uprawnień do jej obsługi.

- Nie należy zostawiać włączonej krajarki ręcznej  z włączonym silnikiem bez nadzoru.

- Stanowisko pracy powinno być właściwie oświetlone.

- Stanowisko pracy oraz najbliższe jego otoczenie należy utrzymywać w należytym porządku i czystości.

- Przewody krajarek ręcznych powinny być podwieszone nad stołem krojczym. Luźno ciągniony przewód po stole lub podłodze może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia a nawet życia pracownika. Nie podwieszony przewód układa się na nakładzie tkanin i może być przez nieuwagę przecięty, co może doprowadzić  do porażenia prądem elektrycznym.

- Wtyczki przewodów służące do załączania krajarki, nie mogą być uszkodzone . W przypadku stwierdzenia uszkodzenia wtyczek nie wolno podłączać krajarki, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo przedostania się napięcia  na metalową obudowę krajarki. Każdą tego typu usterkę należy zgłosić elektrykowi zmianowemu.

- Zabronione jest ustawianie krajarek na podłodze i między stołami.

- Jeżeli przy dotknięciu obudowy krajarki wyczuwalne są lekkie ukłucia powodowane gromadzeniem się ładunku  elektryczności statycznej, lub stwierdzimy nadmierne grzanie się silnika należy zgłosić to elektrykowi celem usunięcia usterki.

- Podczas czyszczenia lub wymiany noża krajarkę należy wyłączyć spod zasilania elektrycznego.

- Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek przeróbek i napraw instalacji elektrycznej.

- Z uwagi na szkodliwe oddziaływanie drgań na organizm człowieka ogranicza się czas pracy pracownika obsługującego nóż ręczny pionowy do 20 minut dla 8 – godzinnego dnia pracy.

PRACOWNIK OBSŁUGUJĄCY KRAJARKĘ RĘCZNĄ  POWINIEN:

- Zapoznać się z dokumentacją procesu technologicznego.

- Być świadomy występujących zagrożeń przy wykonywaniu pracy na krajarce ręcznej.

- Dokładnie sprawdzić stan techniczny krajarki  przed rozpoczęciem pracy.

- Wykonywać wyłącznie prace zlecone przez przełożonego (pracodawcę) i zgodnie z dokumentacją,

- Dbać o czystość stołu roboczego, przyrządów pomocniczych,

- Dbać aby podczas pracy maszyny wszystkie zabezpieczenia i osłony były prawidłowo zamocowane i ustawione.

- Dbać aby stanowisko pracy posiadało właściwe oświetlenie i wentylację,

- Każdy zaistniały wypadek zgłaszać bezpośredniemu przełożonemu lub pracodawcy.

- W razie zaistniałego wypadku przy pracy zabezpieczyć miejsce zdarzenia do czasu przybycia zespołu powypadkowego.

OBSŁUGUJĄCEMU KRAJARKĘ RĘCZNĄ  ZABRANIA SIĘ:

- Wykonywania wszelkiego rodzaju prac niezgodnych z procesem technologicznym.

- Wykonywania pracy w podczas zdjętych osłon i zabezpieczeń.

- Gromadzenia na stanowisku roboczym zbędnych narzędzi, materiałów .

- Pozostawiania włączonej krajarki ręcznej  bez nadzoru.

- Zezwalania na obsługę krajarki ręcznej  osobom niepowołanym.

- Dotykania rękami suwaka podczas cyklu roboczego.

- Składowania materiałów na stanowisku w sposób utrudniający wykonywanie pracy oraz poruszania się.

- Naprawiania we własnym zakresie maszyny lub instalacji elektrycznej.

- Obsługiwania maszyny przy niedostatecznym oświetleniu.

- Powodowania, aby podłoga na stanowisku pracy była mokra, śliska, zanieczyszczona, zaśmiecona, zatarasowana itp..

- Lekceważenia zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze maszyny.

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY:

- Wyłączyć krajarkę spod napięcia, Zabezpieczyć maszynę przed przypadkowym włączeniem przez osoby postronne.

- Dokładnie oczyścić maszynę oraz przesmarować elementy wykazane w DTR.

- Posprzątać stanowisko pracy.

UWAGI KOŃCOWE

- Pracownik zobowiązany jest dbać o powierzone mienie,  narzędzia, sprzęt pomocniczy itp.

- W razie zaistnienia sytuacji nie wymienionej w instrukcji pracownik ma prawo zwrócić się do przełożonego o instrukcję dalszego postępowania.

- Pracownik zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, gdyż za ich niestosowanie można być pociągniętym do odpowiedzialności regulaminowej lub karnej.

Pracowniku  pamiętaj:

  - Szanuj i dbaj o powierzone stanowisko pracy i jego wyposażenie,

  - Dbaj o należyty stan narzędzi i maszyn,

  - Dbaj o higienę osobistą, schludny wygląd oraz o czystość na stanowisku pracy,

  - Przestrzegaj przepisy i zasady BHP.

W razie wystąpienia sytuacji, w której istnieje zagrożenie wypadkiem nawet u innych pracowników  reaguj. Zwróć się do przełożonego o instrukcje co do dalszego postępowania.

  - Bądź trzeźwy i rozważny – życie i zdrowie masz tylko jedno.

Opracował:

# Zatwierdzam