INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA OBSŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKI

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY

- pracownik winien przystąpić do pracy trzeźwy, bez objawów zaburzeń psychotropowych

- przy obsłudze maszyn z ruchomymi elementami nie można pracować w odzieży z luźnymi (zwisającymi) częściami jak np.:  luźno zakończone rękawy, krawaty, szaliki poły, oraz bez nakryć głowy okrywających włosy

- posiadanie wymaganych predyspozycji psychicznych i fizycznych

- ubrany  w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej  tabeli norm odzieży roboczej, nosić hełm ochronny i przypadkach przewidzianych instrukcją obsługi okulary

- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza

- zaliczenie odpowiedniego instruktażu: zawodowego, przeszkolenia bhp i p.poż., zapoznanie się z instrukcjami obsługi

- ukończona co najmniej szkołę zawodową w danej specjalności lub inne uprawnienia do wykonywania zawodu

- ukończone 18 lat ( młodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem instruktora)

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

- dokładnie zapoznać się z  dokumentacją wykonawczą i instrukcją obsługi koparko-ładowarki, tabliczką znamionową

- próbnie uruchomić koparko-ładowarki i sprawdzić jakość jej działania, wykonać test hamulca parkingowego

PRACOWNIK URUCHAMIAJĄCY URZĄDZENIE POWINIEN PRZED DOKONANIEM TEJ CZYNNOŚCI SPRAWDZIĆ DOKŁADNIE, CZY JEGO URUCHOMIENIE NIE GROZI WYPADKIEM

- uzupełnić paliwo w zbiorniku do pełna

- chować instrukcję z linką łączącą pod siedzenie

- upewnić się czy w zasięgu pracy nie znajdują się osoby

- uruchomić silnik wyłącznie ze stanowiska operatora

- po przejściu na skręt kół obrócić kierownicą do oporu w obydwie strony

- ustawić koła tylne do jazdy na wprost

ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY

NIE WOLNO:

- dopuszczać do obsługi osoby niepowołane

- przedłużać klucza innym kluczem lub rurą

- obsługiwać urządzenie bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń

- zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn

- maszyn będących w ruchu: naprawiać, czyścić, smarować (z wyjątkiem przewidzianych w DTR)

- uruchamiać przy pomocy eteru

- przenosić ładunku nad kabinami lub osobami

- przewozić dodatkowych osób w kabinie

- stawać w rozkroku nad liną holowniczą

- wspinać się na maszynę korzystając z dźwigni sterujących jako uchwytu

- przekraczać podanych obciążeń maksymalnych

- korzystać z opcji pływanie sterowania łyżką do opuszczania naładowanej łyżki

- ustawiać stabilizatory przebywając w kabinie

- przebywać w kabinie podczas holowania przy  niesprawnych układach kierowniczym i  hamulcowym

- dolewać zimnej cieczy chłodzącej do gorącego silnika

- podejmować żadnych czynności związanych z obsługę operatorską, smarowaniem, konserwację lub naprawę maszyny, dopóki osoba zainteresowana nie przeczyta i nie zrozumie informacji związanych z tymi zagadnieniami

- używać postrzępionych lin

NAKAZUJE SIĘ:

- wycofać z użytkowania oraz wyraźnie oznakować tablicami informacyjnymi i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający ich uruchomienie koparko-ładowarki niesprawne, uszkodzone lub pozostające w naprawie

- napinać, naprawiać łączyć, skracać i smarowane pasy pędne, liny i taśmy pędne po unieruchomieniu koparko-ładowarki

- używać obowiązujące ochrony osobiste

- zachować bezpieczną odległość od krawędzi zboczy, nawisów, śliskiego terenu

- używać zawsze pas bezpieczeństwa

- właściwie używać pręta blokującego pedały hamulca

- przed wymianą zębów zablokować łyżkę

- podczas jazdy po drodze używać wyłącznie kierowania kołami przednimi

- przełączać kierowanie kołami w pozycji kół na wprost

- nie wyłączać silnika natychmiast po intensywnej pracy ( po 5 min.)

- utrzymywać maszynę w odległości min 3 m od przewodów elektrycznych

- do przewozu używać środka transportowego o nośności min. 10 t

- pompować koła przebywając w strefie bezpiecznej za oponą

- stosować płyn chłodzący o małej zawartości krzemianów i z inhibitorami  ( max. 50% stężenia glikolu w płynie)

- utrzymywać czytelne tabliczki

- reagować na umieszczone na maszynie instrukcje ostrzegawcze i znaki ostrzeżenia

- przy nieszczelności układu chłodzącego klimatyzatora nie palić

- zamocować luźne części

- stopy stabilizatorów składać będąc na zewnątrz

- utrzymywać stopnie w czystości

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

- uporządkować stanowisko pracy oraz  narzędzia i sprzęt ochronny

- zabezpieczyć sprzęt po zakończeniu pracy w położeniu transportowym

- zablokować dźwignię sterowania łyżką za pomocą blokady w podłodze kabiny

- odciąć dopływ oleju do hydrauliki tylnego osprzętu za pomocą wyłącznika na tylnej konsoli

ZASADY POSTĘPOWANIA W  SYTUACJACH AWARYJNYCH

- bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym

- o wadach i / lub uszkodzeniach koparko-ładowarki należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego

- koparko-ładowarki, których uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinny być niezwłocznie zatrzymane i odpowiednio oznakowane

- w razie awarii koparko-ładowarki stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową

- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a  stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił   wypadek

- dokonywanie zmian w miejscu wypadku jest dopuszczalne, jeżeli zachodzi konieczność ratowania osób lub mienia albo zapobieżenia grożącemu niebezpieczeństwu

- w sytuacji zaistnienia wypadku śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego pracę w miejscu wypadku można podjąć po uzgodnieniu z właściwym inspektorem pracy i prokuratorem

- uruchomienie maszyn i innych urządzeń technicznych lub dokonanie zmian w miejscu wypadku może nastąpić po uzgodnieniu ze społecznym inspektorem pracy i po dokonaniu oględzin miejsca wypadku oraz po sporządzeniu, jeśli zachodzi potrzeba, szkicu lub fotografii miejsca wypadku

- do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku należy zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób wykluczający:

- dopuszczenie do miejsca wypadku osób niepowołanych,

- uruchamianie bez koniecznej potrzeby maszyn i innych urządzeń technicznych, które w związku z wypadkiem zostały wstrzymane

- dokonywanie zmiany położenia maszyn i innych urządzeń technicznych, jak również zmiany położenia innych przedmiotów, które spowodowały wypadek lub pozwalają odtworzyć jego okoliczności

UWAGI

- urządzenia stwarzające określone zagrożenia podlegają dozorowi technicznemu

- wykonywanie prac niebezpiecznych, na wysokości, w zbiornikach lub dużych zagłębieniach może odbywać się tylko zgodnie z odpowiednimi instrukcjami

- co trzy lata należy wymienić pas bezpieczeństwa

Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo - w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem  innym  osobom - powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

CARESKTcopy®