INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA OBSŁUGI NOŻYC GILOTYNOWYCH

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY

- przy obsłudze maszyn z ruchomymi elementami nie można pracować w odzieży z luźnymi (zwisającymi) częściami jak np.: luźno zakończone rękawy, krawaty, szaliki poły, oraz bez nakryć głowy okrywających włosy

- ubrany  w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej  tabeli norm odzieży roboczej

- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza

- zaliczenie odpowiedniego instruktażu: zawodowego, przeszkolenia bhp i p.poż., zapoznanie się z instrukcjami obsługi

- ukończona co najmniej szkołę zawodową w danej specjalności lub inne uprawnienia do wykonywania zawodu

- ukończone 18 lat ( młodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem instruktora)

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

- przygotować w odpowiednim miejscu w pobliżu nożyc, materiały przeznaczone do cięcia

- wytrasować na materiale linie cięcia

- w przypadku cięcia większej ilości pasów o jednakowej szerokości, ustawić zderzak urządzenia nastawczego na wymiar

- sprawdzić, czy w pompce do smarowania znajduje się dostateczna ilość oleju, nasmarować obrabiarkę zgodnie z instrukcją

- sprawdzić zamocowanie osłon części ruchomych i innych urządzeń zabezpieczających, stan instalacji elektrycznej

- uruchomić silnik główny (rozruch silnika może się odbywać tylko przy wyłączonym sprzęgle) i po pełnym rozruchu

PRACOWNIK URUCHAMIAJĄCY URZĄDZENIE POWINIEN PRZED DOKONANIEM TEJ CZYNNOŚCI SPRAWDZIĆ DOKŁADNIE, CZY JEGO URUCHOMIENIE NIE GROZI WYPADKIEM

- przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, przyrządy pomiarowe, narzędzia pracy, zmiotki, haczyki oraz  konieczne ochrony  osobiste, np. okulary, maski, ochronniki słuchu,  itp.

- zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu

ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY

NIE WOLNO:

- ciąć blachy o wymiarach przekraczających wymiary normalne, podane w charakterystyce nożyc

- ciąć wąskich pasków blachy, które by nie były dociskane przez dociskacz

- włączać silnik przy załączonym sprzęgIe

- usuwać wióry i ścinki z obrabiarek i urządzeń pozostających w ruchu

- obsługiwać urządzenie bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń

- używać nożyc gilotynowych bez wymaganego zerowania lub przy jego nieodpowiednim zastosowaniu

- zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn

- wznawiać pracę uszkodzonej nożyc gilotynowych bez usunięcia uszkodzenia

- maszyn będących w ruchu pozostawiać bez obsługi  lub nadzoru (chyba że dopuszcza to DTR)

- maszyn będących w ruchu: naprawiać, czyścić, smarować (z wyjątkiem przewidzianych w DTR)

- na stanowisku pracy przechowywać materiałów i odpadów w ilościach większych od wynikających  z potrzeb technologicznych, umożliwiających utrzymanie ciągłości pracy na danej zmianie

NAKAZUJE SIĘ:

- przesuwać blachę przy operacji cięcia, gdy nóż jest w górnym położeniu

- sprawdzić, przed uruchomieniem czy nikogo nie ma w pobliżu ruchomych części.

- używać rękawice robocze

- zachowywać prawidłową pozycję ciała przy wykonywaniu pracy

- podczas wykonywania pracy  zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności,  uwzględniając warunki bezpiecznej pracy dla siebie    i otoczenia

- przy obróbce materiału o znacznej długości stosować odpowiednie podstawki

- utrzymywać posadzkę w czystości i suchą

- utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi i przedmiotów przeznaczonych do obróbki lub obrobionych

- napinać, naprawiać łączyć, skracać i smarowane pasy pędne, liny i taśmy pędne po unieruchomieniu nożyc gilotynowych

- przyłączać nożyc gilotynowych do źródła energii tak, aby nie stanowiło zagrożenia dla obsługi

- sukcesywnie usuwać odpady

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

- wyłączyć nożyce gilotynowe wyłącznikiem (głównym)

- oczyścić stół z pozostałych odpadów i ścinków blachy, usunąć odpady i ścinki spod stołu obrabiarki

- zakonserwować stół obrabiarki (nasmarować olejem).

- pocięte elementy ułożyć na wyznaczonym miejscu. uporządkować stanowisko pracy oraz  narzędzia i sprzęt ochronny

ZASADY POSTĘPOWANIA W  SYTUACJACH AWARYJNYCH

- w razie potrzeby - użyć wyłącznika awaryjnego koloru czerwonego

- o wadach i / lub uszkodzeniach nożyc gilotynowych należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego

- nożyce gilotynowe, których uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinny być niezwłocznie zatrzymane, odłączone od zasilania i odpowiednio oznakowane

- bezwzględnie udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym

- w razie awarii nożyc gilotynowych stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową

- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a  stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił   wypadek

UWAGI

- urządzenia o napędzie mechanicznym podlegają okresowym przeglądom i badaniom na skuteczność zerowania

- należy sprawdzać okresowo stan mechanizmów roboczych, w szczególności układ sprzęgło-hamulec i nóż

Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo - w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem  innym osobom - powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

CARSEKTcopy®