INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA OBSŁUGI PIŁY DO CIĘCIA BETONU STIHL

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY

- przeszkolony w zakresie używania piły

- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza

- zaliczenie odpowiedniego instruktażu: zawodowego, przeszkolenia bhp i p.poż., zapoznanie się z instrukcjami obsługi

- ukończone 18 lat ( młodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem instruktora)

- ubrany  w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej  tabeli norm odzieży roboczej: kask ochronny, słuchawki, maska przeciwpyłowa (w środowisku zapylonym) , rękawice ochronne, okulary ochronne

Nigdy nie obsługuj maszyny gdy jesteś przemęczony, pod wpływem leków psychotropowych, narkotyków, alkoholu lub środków zaburzających twoją reakcję, wzrok, zdolność oceny sytuacji.

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

- dokładnie zapoznać się z  dokumentacją wykonawczą i instrukcją obsługi piły

- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności

- sprawdzić stan techniczny  i oświetlenia stanowiska

- sprawdzić, czy pod miejscem wykonywania osadzeń nie przebywa żadna osoba

PRACOWNIK URUCHAMIAJĄCY URZĄDZENIE POWINIEN PRZED DOKONANIEM TEJ CZYNNOŚCI SPRAWDZIĆ DOKŁADNIE, CZY JEGO URUCHOMIENIE NIE GROZI WYPADKIEM

- próbnie uruchomić piłę i sprawdzić jakość jej działania

- przygotować niezbędne ochrony  osobiste

- zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu

ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY

NIE WOLNO:

- kierować wylotu osadzaka w stronę siebie lub osób

- dociskać prowadnicy osadzaka ręką (lub inną częścią ciała)

- używać osadzaka w atmosferze wybuchowej lub zapalnej

- doprowadzać do nadmiernego przegrzania osadzaka lub rozkładać osadzak gdy jest nagrzany

- pozostawiać bez nadzoru naładowanego osadzaka

- używać osadzaka niekompletnego

- osadzać powtórnie elementów mocujących osadzonych zbyt płytko

- osadzać elementów w istniejący otwór

- wyciągać siłą ładunków z taśmy magazynkowej lub osadzaka

NAKAZUJE SIĘ:

- używać osadzak wyłącznie kompletny

- zawsze używać kask ochronny i okulary ochronne

- rozładować osadzak przed czyszczeniem, konserwacją, wymianą części lub dłuższą przerwą

- sprawdzić w pomieszczeniach zamkniętych

- stosować środki ochrony słuchu

- ręce podczas pracy trzymać ugięte w łokciach

- używać wyłącznie oryginalnych części, ładunków, elementów mocujących

- osadzak trzymać pionowo (prostopadle do podłoża)

- przestrzegać zasad przy niewypale określonych w instrukcji obsługi

- przechowywać osadzak w zabezpieczonym miejscu

- stosować dodatkową stopkę (kołpak ochronny)

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

- rozładować osadzak

- uporządkować stanowisko pracy oraz  narzędzia i sprzęt ochronny

ZASADY POSTĘPOWANIA W  SYTUACJACH AWARYJNYCH

- o wadach i / lub uszkodzeniach osadzaka HILTI należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego

- osadzak HILTI, którego uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinien być niezwłocznie rozładowany z zastosowaniem zasad określonych w instrukcji

- bezwzględnie udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym

- w razie awarii osadzaka HILTI stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową

- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a  stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek

UWAGI

- wykonywanie prac niebezpiecznych, na wysokości, w zbiornikach lub dużych zagłębieniach może odbywać     się tylko zgodnie z odpowiednimi instrukcjami

Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo - w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem  innym  osobom - powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

CARSEKTcopy®