INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA OBSŁUGI PRASOWALNICY

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY

- ukończone 18 lat ( młodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem instruktora)

- ukończona co najmniej szkołę zawodową w danej specjalności lub inne uprawnienia do wykonywania zawodu

- przejście odpowiedniego instruktażu zawodowego, zapoznanie się z instrukcją obsługi, przeszkolenie bhp i p.poż.

- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza

- ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

- przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i odpadów

- dokładnie zapoznać się z dokumentacją wykonawczą i instrukcją obsługi urządzenia

- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności

- sprawdzić stan techniczny węży oraz prawidłowość ich mocowania, sprawdzić stan techniczny urządzenia oraz połączeń rurowych

- otworzyć zawór parowy

- otworzyć zawór na odwodnieniu prasowalnicy

- załączyć sterowanie prasowalnicy

- w zależności od rodzaju prasowanego materiału / obróbki termicznej / ustawić odpowiedni czas prasowania na przekaźnikach czasowych znajdujących się w skrzynce sterowniczej

- sprawdzić stan techniczny oświetlenia stanowiska, a w szczególności stan instalacji elektrycznej

PRACOWNIK URUCHAMIAJĄCY URZĄDZENIE POWINIEN PRZED DOKONANIEM TEJ CZYNNOŚCI SPRAWDZIĆ DOKŁADNIE, CZY JEGO URUCHOMIENIE NIE GROZI WYPADKIEM

- próbnie uruchomić prasowalnicę /nie obciążoną/ i sprawdzić prawidłowość jej działania, sprawdzić ciśnienie powietrza

- przygotować niezbędne pomoce warsztatowe oraz konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, ochronniki słuchu,

- zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu

ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY

NIE WOLNO:

- na stanowisku pracy przechowywać materiałów w ilościach większych od wynikających z potrzeb technologicznych, umożliwiających utrzymanie ciągłości pracy na danej zmianie

- naprawiać lub konserwować urządzenie w ruchu, pod parą i napięciem

- wznawiać pracę maszyny lub urządzenia bez usunięcia uszkodzenia

- zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn i narzędzi

- pozostawiać prasowalnicę bez dozoru podczas jej pracy, dopuszczać do jej obsługi osoby niepowołane

- używać maszyny bez wymaganego urządzenia ochronnego (zerowania) lub przy jego nieodpowiednim zastosowaniu

- ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy

- obsługiwać urządzenie bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń

- ustawić parametry pracy prasowalnicy dla danej operacji niezgodne z DTR

- przestawiać i regulować ciśnienie zaworu bezpieczeństwa

NAKAZUJE SIĘ:

- używać obowiązujące ochrony osobiste

- sukcesywnie usuwać odpady

- utrzymywać w porządku miejsce pracy

- utrzymywać posadzkę w czystości i suchą (nie może być mokra, nierówna, śliska, zanieczyszczona)

- podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności, uwzględniając warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia

- zachowywać prawidłową pozycję ciała przy wykonywaniu pracy

- montować, eksploatować i obsługiwać maszyny zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.

- wycofać z użytkowania oraz wyraźnie oznakować tablicami informacyjnymi i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający ich uruchomienie maszyny niesprawne, uszkodzone lub pozostające w naprawie

- przy wykonywaniu prac na urządzeniu zapoznać się z instrukcją obsługi

- w czasie pracy kontrolować ciśnienie robocze sprężonego powietrza i pary

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

- odkładać obrabiane i gotowe elementy na wyznaczone miejsca, otworzyć zawór odwadniający urządzenie

- uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny

- wyłączyć prasowalnicę wyłącznikiem (głównym)

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH

- o wadach i / lub uszkodzeniach maszyny należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego

- maszyny, których uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinny być niezwłocznie zatrzymane i odłączone od zasilania

- bezwzględnie udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym

- w razie awarii maszyny stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy awaryjnie wyłączyć prasowalnicę i zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową

- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek

UWAGI

- narzędzia i urządzenia o napędzie mechanicznym podlegają okresowym przeglądom i badaniom na skuteczność zerowania

- sterowanie prasowalnicy może odbywać się tylko napięciem 24 V

- ustawianie zaworu bezpieczeństwa dokonują uprawnieni Inspektorzy Urzędu Dozoru Technicznego

Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo- w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom - powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

CARSEKTcopy®