# INSTRUKCJA BHP

PRZY OBSŁUDZE DRABINY PRZENOŚNEJ

## UWAGI  OGÓLNE

- Do samodzielnej pracy można przystąpić tylko wtedy, jeżeli posiada się:

- Posiada przeszkolenia:

- Bhp - wstępne ogólne i instruktaż stanowiskowy;

- W zakresie ochrony ppoż.;

- Dobry stan zdrowia, potwierdzony świadectwem lekarskim;

- Zezwolenie bezpośredniego zwierzchnika na wykonywanie pracy przy obsłudze tokarki pociągowej.

- Nigdy nie należy podejmować pracy, jeżeli ma się jakiekolwiek wątpliwości, co do jej bezpiecznego wykonania;

- Należy zwracać się do bezpośredniego przełożonego w celu rozwiązania utrudnień, problemów czy wątpliwości dotyczących bezpiecznego wykonania pracy;

### WYMAGANIA DOTYCZĄCE DRABIN

      - Stosowane w zakładach pracy drabiny przenośne powinny być kompletne, nieuszkodzone, spełniać wymagania Polskich Norm, posiadać atest (B).

      - Drabina musi posiadać odpowiednią wytrzymałość na przewidywalne obciążenie.

      - Drabina przystawna powinna wystawać ponad powierzchnię, na którą prowadzi, co najmniej 0,75 m, a kąt jej nachylenia powinien wynosić od 65° do 75

2. Drabiny:

        - muszą być tak ustawione, aby zapewnić ich stateczność w trakcie użytkowania;

        - muszą być stabilne i zabezpieczone przed nie przewidywalną zmianą położenia;

        - przenośne muszą opierać się na stabilnym, trwałym, posiadającym odpowiednie wymiary, nieruchomym podłożu w taki sposób, aby szczeble pozostawały w pozycji poziomej oraz były zabezpieczone przed przemieszczaniem, zanim będą użytkowane;

        - zawieszane muszą być zaczepione w bezpieczny sposób, tak, aby zapobiec, z wyjątkiem drabin linowych, ich przemieszczaniu lub bujaniu;

        - używane jako środki dostępu muszą być dostatecznie długie, tak, aby wystarczająco wystawały ponad platformę dostępu, chyba, że zostały zastosowane inne środki zapewniające pewne uchwycenie poręczy;

        - wieloczęściowe łączone lub wysuwane muszą być używane w taki sposób, aby zapobiec przemieszczaniu się ich różnych części względem siebie;

        - przejezdne przed ich użyciem muszą być pewnie unieruchomione.

3. Drabiny muszą być używane w taki sposób, aby:

1) przez cały czas była zapewniona możliwość bezpiecznego uchwycenia poręczy i wsparcia pracowników;

2) w szczególności, jeśli ładunek ma zostać ręcznie przeniesiony na drabinie, nie może to przeszkadzać pracownikowi w bezpiecznym trzymaniu się poręczy.

- Przenośne drabiny muszą być zabezpieczone przed przemieszczaniem się w trakcie ich użytkowania za pomocą urządzeń przeciwpoślizgowych przy górnych lub dolnych końcach podłużnic albo poprzez inne rozwiązania o równoważnej skuteczności.

PRZY UŻYWANIU DRABIN PRZENOŚNYCH NIEDOPUSZCZALNE JEST W SZCZEGÓLNOŚCI:

        - Stosowanie drabin uszkodzonych,

        - Stosowanie drabiny jako drogi stałego transportu, a także do przenoszenia ciężarów o masie powyżej 10 kg,

        - Używanie drabiny niezgodnie z przeznaczeniem,

        - Używanie drabiny rozstawnej jako przystawnej,

        - Ustawianie drabiny na niestabilnym podłożu,

        - Opieranie drabiny przystawnej o śliskie płaszczyzny, o obiekty lekkie lub wywrotne albo o stosy materiałów nie zapewniające stabilności drabiny,

        - Stawianie drabiny przed zamkniętymi drzwiami, jeżeli nie są one zamknięte na klucz od strony ustawianej drabiny,

        - Ustawianie drabin w bezpośrednim sąsiedztwie maszyn i innych urządzeń - w sposób stwarzający zagrożenia dla pracowników używających drabiny,

        - Wchodzenie i schodzenie z drabiny plecami do niej,

        - Przenoszenie drabiny o długości powyżej 4 m przez jedną osobę.

        - Przeciążanie drabiny ponad dopuszczalne wartości obciążenia podane przez producenta.

UWAGI DODATKOWE:

Pracownik korzystający z drabiny powinien:

- Zawsze dbać o higienę osobistą i schludny wygląd.

- Przestrzegać wszystkich zasad i przepisów podanych powyżej, gdyż za ich nie stosowanie można być pociągniętym do odpowiedzialności.

- Wiedzieć, że w razie zaistnienia sytuacji nie wymienionej w niniejszej instrukcji, należy zwrócić się do swojego bezpośredniego przełożonego o instruktaż dodatkowy dla możliwości właściwej i bezpiecznej obsługi komputera i drukarki.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Z treścią niniejszej instrukcji należy zapoznać – za potwierdzeniem - pracowników korzystających w pracy z drabiny przenośnej.

- Przed dopuszczeniem pracownika do pracy należy sprawdzić znajomość niniejszej instrukcji.

- Instrukcję należy aktualizować według potrzeb.

Instrukcję opracował                                                           Instrukcję zatwierdził

Podstawa prawna:

Rozporządzenie ministra Gospodarki z dnia 30.X.2002r w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596, zm. Dz.U. Nr 178, poz. 1745, z IX. 2003r).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650.

Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości postanowień niniejszej instrukcji.

Oświadczam, iż treść instrukcji przyjmuję do wiadomości i stosowania:

Imię i nazwisko		                           stanowisko			data i podpis

.......................................		....................................	              ..............................

.......................................		....................................	              ..............................

.......................................		....................................	              ..............................

.......................................		....................................	             ................................

.......................................		....................................		.................................

.......................................		....................................	.	.................................